Załącznik nr 1

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Bieżnia dla zwierząt doświadczalnych

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie:	B - 19

Zamawiana ilość (szt.): 2 szt.,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33154000-4 Urządzenia do mechanoterapii, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Krzysztof Buczek telefon stacjonarny: 81 445-65-66, mail: kabuczek@o2.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Bieżnia dla zwierząt doświadczalnych |
|  | Wysokiej jakości bieżnia z ramą o konstrukcji aluminiowej i wytrzymałym podłożu | TAK |  |
|  | Powierzchnia pracy: 1600mm (+/- 500 mm) x 400mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
|  | Przednie i tylne rolki stalowe 60mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
|  | Moc silnika 1,5KM, (w szczycie 3KM) (+/- 0,50 KM) | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, średnio = 5.5 A, szczyt = 11.0 A | TAK |  |
|  | Wznoszenie +10% oraz opadanie -5% (+/- 2%) | TAK |  |
|  | Panel sterujący z min. 3 wyświetlaczami LED | TAK |  |
|  | Boczne siatki 1500mm x 460mm wykonane ze stali zabezpieczone powłoką antykorozyjną (+/- 30 mm) | TAK |  |
|  | Regulacja prędkość w zakresie 0.7(+/- 0,3 km/h)-12km/h(+/- 2 mm) w skokach co 0.1km/h | TAK |  |
|  | Maksymalna waga psa min. 100kg | TAK |  |
|  | Waga urządzenia max. 70 kg. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu: uprząż zabezpieczająca z klipem magnetycznym dla dużych ras | TAK |  |
|  | Certyfikat CE – dołączyć do protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw endoskopowy dla dużych zwierząt; Videootoskop z systemem zabiegowym

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie:	A-65; B - 66

Zamawiana ilość (szt.): 5 szt.,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33168100-6  Endoskopy, 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii , 33100000-1 Urządzenia medyczne,

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Krzysztof Buczek telefon stacjonarny: 81 445-65-66, mail: kabuczek@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Otoskop 1 szt. |
|  | Otoskop, śr. 5(+0,2)mm, dł nie mniej niż 8 cm, autoklawowalny | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające, giętkie, obie bransze ruchome, rozm. 5 Fr., dł. nie mniej niż 34 cm | TAK |  |
|  | Kleszcze biopsyjne, giętkie, bransze owalne, 2 ruchome, rozm. 5 Fr., dł. nie mniej niż 34 cm | TAK |  |
|  | Kiureta uszna mała | TAK |  |
|  | Kiureta uszna duża | TAK |  |
|  | Środek przeciwko zaparowywaniu, w sprayu | TAK |  |
|  | Bateryjne źródło światła LED | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów | TAK |  |
|  | Szczotka | TAK |  |
| Wideogastroskop dla dużych zwierząt 1 szt. |
|  | Wideogastroskop kompatybilny z posiadanym procesorem obrazu TelePack X wet | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego 3,4(+0,1) mm | TAK |  |
|  | Średnica zewn. wziernika sondy 13(+0,1) mm | TAK |  |
|  | Długość robocza sondy 3250(+100) mm | TAK |  |
|  | Kąt widzenia 140° (+ 20°) | TAK |  |
|  | Odchylenie końcówki | TAK |  |
|  | góra/dół 180°/120° (+ 20°) | TAK |  |
|  | prawo/lewo 120°/120° (+ 20°) | TAK |  |
|  | Endoskop w pełni zanurzalny | TAK |  |
|  | 2 programowalne przyciski umieszczone na rękojeści wideoendoskopu | TAK |  |
|  | Mechaniczne hamulce wychyłów końcówki dystalnej | TAK |  |
| Narzędzia do wideo gastroskop dla dużych zwierząt 1 zestaw |
|  | Zestaw kleszczyków do Videogastroskopu w tym: 1. Kleszcze biopsyjne giętkie; śr. 2,5 mm(+0,4), dł. co najmniej 350 cm 2. Koszyczek śr. 2,5 mm(+0,2) , dł. co najmniej 350 cm 3. Kleszcze chwytające giętkie trój ramienne; śr. 2,5 mm(+0,3) , dł. co najmniej 350 cm 4. Cewnik, śr. 2,5 mm(+0,2) , dł. co najmniej 350 cm 6 szt. Wraz z adaptrem 5. Pętla do polipektomii; rozm. pętli 60 mm (+0,4), śr. 2,4 mm(+0,1) dł. co najmniej 350 cm , Z uchwytem 6. Elektroda monopolarna, śr. 2,2 mm(+0,1) , dł. co najmniej 350 cm | TAK/ Opisać |  |
| Kamera laparoskopowa kompatybilny z posiadanym procesorem obrazu TelePack X wet 1 szt. |
| 1. | Głowica kamery współpracująca ze standardowymi optykami endoskopowymi z okularem; z mechanizmem mocującym optykę umożliwiającym swobodny obrót optyki względem głowicy kamery Zintegrowany na stałe obiektyw o zmiennej ogniskowej (f=25-50 mm) typu Parfocal Zoom 2x Waga głowicy nie większa niż 175 g Rozdzielczość horyzontalna min. 450 linii Czułość min. 3 lux Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski Regulacja ostrości i zoom poprzez pierścienie na głowicy kamery | TAK |  |
| Igła optyczna miniaturowa 1 szt. |
|  | Optyka 0o, półsztywna średnicy 1 mm(+0,1), długości co najmniej 18 cm; wraz z igłą Varess’a średnicy 2 mm(+0,1), długości 17 cm (+1) | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |

W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Laser do cięcia tkanek

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie:	B - 40

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33169100-3 Lasery chirurgiczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Krzysztof Buczek telefon stacjonarny: 81 445-65-66, mail: kabuczek@o2.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Klinika Chorób Zakaźnych pokój/pomieszczenie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Laser do cięcia tkanek |
|  | Źródło lasera CO2 z zamkniętą rurą laserową | TAK |  |
|  | Długość fali 10 600 nm | TAK |  |
|  | Metoda doprowadzenia: Elastyczny pusty falowód (włókno) |  |  |
|  | Rozkład energii Gaussa TEMoo, wielkość plamki 0.3mm | TAK |  |
|  | Moc lasera co najmniej: Tryb Ciągły (CW) 0.5 - 22W Tryb Super Pulse (SP) 0.5 - 10W | TAK |  |
|  | Wiązka celująca: laser diodowy o mocy co najmniej 2,5 mW, regulacja jasności 0-100% | TAK |  |
|  | Metoda oscylacji na wyjściu: metoda kontroli napięcia stałego (regulator napięcia) | TAK |  |
|  |  | TAK |  |
|  | Panel kontrolny, urządzenie sterowane mikroprocesorem. | TAK |  |
|  | Tryby pracy lasera –  Tryb Ciągły (CW)  Tryb Super Pulse (SP)  Pojedyncze impulsy - długość impulsu 0.01/0.05/0.1/0.5s  Seria impulsów - długość impulsu 0.01/0.05/0.1/0.5s, czas przerwy od 0.01 do 2.0s | TAK |  |
|  | Włączenie i wyłącznie lasera kluczykiem | TAK |  |
|  | Awaryjny przycisk stop | TAK |  |
|  | Kontrola emisji promieniowania lasera - przełącznik nożny | TAK |  |
|  | Zasilanie 220-240 V AC, 3A, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | System chłodzący: obieg zamknięty, ciśnieniowy wymiennik ciepła chłodzony powietrzem | TAK |  |
|  | Wymiary nie większe jak Wysokość konsoli: 110 cm Wysokość z masztem: 160 cm Wysokość z wieżyczką: 130 cm Szerokość: 60 cm Głębokość: 60 cm | TAK |  |
|  | Waga nie większa jak 24 kg | TAK |  |
|  | Chłodzenie: Wymuszone powietrze z automatycznym zabezpieczeniem przed przegrzaniem. | TAK |  |
|  | Okulary ochronne 6 sztuk | TAK |  |
|  | W zestawie: 3 końcówki do głowicy laserowej ENT, STRAIGHT 90ᵒ, 45ᵒ | TAK |  |
|  | Pochłaniacz gazów stanowi integralny system z laserem. Urządzenie jest automatycznie podczas pracy lasera i wyłączane w chwili zakończenia pracy lasera | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 6 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Wanna rehabilitacyjna z bieżnią

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie:	B - 68

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33154000-4 Urządzenia do mechanoterapii, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Krzysztof Buczek telefon stacjonarny: 81 445-65-66, mail: kabuczek@o2.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Wanna rehabilitacyjna z bieżnią |
|  | Zbiornik wykonany z ze stali kwasoodpornej AISI 316L, ściany ze szkła hartowanego klejonego umożliwiającego obserwację przebiegu terapii | TAK |  |
|  | Objętość użyteczna wody: 800 litrów (+/- 20 litrów) | TAK |  |
|  | Wymiary zbiornika (dł x szer x wys): 1700 mm x 660 mm x 1070mm (+/- 5 cm) | TAK |  |
|  | Bieżnia z napędem hydraulicznym oraz regulowaną wysokością względem lustra wody umożliwiającą dostosowanie głębokości zanurzenia psa | TAK |  |
|  | Bieżnia z możliwością uniesienia i wysunięcia ponad górną krawędź basenu w celu łatwego czyszczenia i konserwacji | TAK |  |
|  | Wymiar roboczy taśmy bieżni (dł x szer) 1450 mm x 450 mm (+/- 5 cm) | TAK |  |
|  | Skok bieżni min. 650mm | TAK |  |
|  | Zakres prędkości taśmy: 0,2 – 2,8 km/h | TAK |  |
|  | Moc silnika: 0,555kW (+/- 5 kW) | TAK |  |
|  | Zbiornik wyposażony w układ podgrzewania o mocy min. 6kW | TAK |  |
|  | Możliwość awaryjnego (szybkiego) wyjęcia psa | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe | TAK |  |
|  | Sterowanie bieżnią za pomocą wodoodpornego pulpitu umieszczonego na konstrukcji (zabezpieczenie min. IP65) | TAK |  |
|  | Funkcja pływania i regulowany przeciwprąd | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania bieżni do rehabilitacji bez wody | TAK |  |
|  | Zasilanie: 3x400 V, 50Hz | TAK |  |
|  | Całkowita masa bez wody 400kg | TAK |  |
|  | Maksymalna waga pacjentów 100 kg | TAK |  |
|  | Bieżnia wyposażona w system filtrów | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu stół do podnoszenia psów do basenu z zakresem wysokości 300-1100mm (+/- 50mm) | TAK |  |
|  | Sufitowy system podtrzymywania pacjenta | TAK |  |
|  | Osłona przyłącza wodno-elektrycznego | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnej rozbudowy o przyłącze z wymiennikiem ciepła do instalacji centralnego ogrzewania | TAK |  |
|  | Możliwość importu danych z przebiegu terapii, w formacie .xls za pomocą karty pamięci i przeglądu w komputerze | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z normami EN 60601-1 i EN 60601-1-2. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat CE z godny z dyrektywą UE nr 93/42/EEC | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Videootoskop,

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie:	A - 52

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33120000-7 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Krzysztof Buczek telefon stacjonarny: 81 445-65-66, mail: kabuczek@o2.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Video-otoskop weterynaryjny 1 szt. |
|  | Rozdzielczość kamery nie mniej jak 1280 x 1024 | TAK |  |
|  | Regulacja ostrości na otoskopie | TAK |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu przyciskiem na urządzeniu | TAK |  |
|  | Rejestracja zdjęć przyciskiem na obudowie | TAK |  |
|  | Rodzaj złącza USB 2.0 | TAK |  |
|  | Źródło światła halogenowe | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe litowo-jonowe pozwalające na ciągłą pracę przez co najmniej 100 minut ciągłej pracy wraz z systemem ładowania | TAK |  |
|  | Balans bieli automatyczny | TAK |  |
|  | Waga do 100 g | TAK |  |
|  | Zestaw wzierników usznych po 4 szt.: długie o średnicy 4mm, 5mm, 7mm, wziernik instrumentowy 7mm oraz krótkie o średnicy 4mm, 5mm. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie – sterowniki pozwalające na współpracę z komputerem klasy PC | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 4 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gwarancja na cały dostarczony sprzęt minimum 24 miesiące | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Wyposażenie sali operacyjnej, zestaw do osteosyntezy

Nr kontraktu/poz. A 51

Zamawiana ilość (szt.): 1 sztuka

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Urządzenia używane na salach operacyjnych 33162000-3

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Tomasz Szponder telefon stacjonarny: 81 445-61-93, mail: tomszpon@op.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Budynek A Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
|  | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | Lp. | 3. | 4. |
| Zestaw do osteosyntezy |
|  | Narzędzia fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2014 roku, |
|  | Rękojeść /uchwyt z szybkozłączką do śrub 2,0-2,7 mm | Tak |  |
|  | Rękojeść /uchwyt z szybkozłączką przeznaczona do mini śrub 1,1-2,0 mm | Tak |  |
|  | Wiertła z szybkozłączką o średnicy 1,1 mm, 1,5 mm, 2,0mm, 2,7 mm minimum po 2 sztuki | Tak |  |
|  | Rozwiertaki z końcówką umożliwiającą szybkie zamocowanie w rękojeści/uchwycie. Co najmniej po 1 sztuce dla każdej rękojeści | Tak |  |
|  | Gwintowniki o średnicy 1,5 mm, 2,0 mm, 2,7 mm kompatybilne z rękojeścią/uchwytem – minimum po 2 sztuki | Tak |  |
|  | Prowadnica do wierteł : 1,5 mm, 2,0,mm, 2,7mm | Tak |  |
|  | Rękaw do gwintownika 3,5 mm 1 sztuka | Tak |  |
|  | Ogranicznik głębokości dla śrub 2 mm, 2,7 mm | tak |  |
|  | Śrubokręt sześciokątny 2,5 mm | Tak |  |
|  | Hak ostry do odłamów kostnych i usuwania tkanki z główki śrub | Tak |  |
|  | Śrubokręt 1,5 mm | Tak |  |
|  | Przyrząd do gięcia płytek | Tak |  |
|  | Kościotrzymacz, długość 135 mm. | Tak |  |
|  | Kleszcze do repozycji odłamów dł 135 mm | Tak |  |
|  | Mały retraktor, szerokości 6 mm i 8 mm | Tak |  |
|  | Retraktor z szerokim uchwytem, krótki – 2 sztuki | tak |  |
|  | Elewator mały, o ostrych krawędziach, zakrzywione ostrze, szerokość 3 mm | Tak |  |
|  | Śruby korowe – 1,5mm, z sześciokątnym wgłębieniem, długości 6 mm/7mm/ 8 mm/9mm/10mm/11mm/12/mm/14mm/16mm – po 4 sztuki każdego rozmiaru | Tak |  |
|  | Śruby korowe 2,7 mm z gniazdem sześciokątnym 2,5 mm, długości 6 mm/8mm/10mm/12mm/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/24mm – po 5 sztuk każdego rodzaju | Tak |  |
|  | Podkładka do śrub 2,7 mm – 6 sztuk | Tak |  |
|  | Płytki do śrub 2,7 mm 3/4/5/ otworów – po 2 sztuki, długości 25mm, 33mm, 41 mm 5/6/7 otworów – po 1 sztuce długości 49mm, 57 mm, 65 mm |  |  |
|  | Płytki kształtu ,,L” zakrzywione w lewo i prawo- po 2 sztuki | Tak |  |
|  | Płytki kształtu ,,T” – 4 sztuki | Tak |  |
|  | Płytki mini do śrub 2,0 mm – 4/5/6 – otworów , długości 23mm, 29 mm, 35 mm – po 2 sztuki | Tak |  |
|  | Mini płytki kształt ,,L” zakrzywione w lewo i prawo – po 2 sztuki | Tak |  |
|  | Mini płytka kształt ,,T” – 4 sztuki | Tak |  |
|  | Drut Kirchnera : srednica 0,8mm/1mm długość 70 mm – po 10 sztuk, średnica 1,0mm/1,2mm/1,6mm/długość 150 mm – po 10 sztuk | Tak |  |
|  | Kleszczyki do trzymania śrub | Tak |  |
|  | Kontener na implanty , o wymiarach minimum 500x150x75mm, autoklawowalny | Tak |  |
|  | Taca i skrzynka na narzędzia, autoklaw owalne, kompatybilna z kontenerem | Tak |  |
|  | Wyginak do drutów Kirchnera | Tak |  |
|  | Wiertarka ręczna Jacoba | Tak |  |
|  | Kleszcze do wprowadzania drutów Kirschnera 2 sztuki | Tak |  |
|  | Kleszcze do cięcia drutów Kirchnera, do 2 mm średnicy | Tak |  |
|  | Odgryzacz kostny Friedmana 140 mm | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Bieżnia dla konia z. osprzętem

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie:	A - 16

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33120000-7 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze, 33154000-4 Urządzenia do mechanoterapii, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Krzysztof Buczek telefon stacjonarny: 81 445-65-66, mail: kabuczek@o2.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Bieżnia dla konia z. osprzętem |
|  | Wymiary i konstrukcja bieżni będą dostosowane do istniejącego kanału w hali treningu i rehabilitacji koni, długość użyteczna min. 4000mm, szerokość użyteczna min. 850mm | TAK |  |
|  | Bieżnia wykonana ze stali węglowej, ocynkowana ogniowo | TAK |  |
|  | Boczne rury osłonowe ze stali nierdzewnej o wysokości ok. 1500mm | TAK |  |
|  | Pulpit sterowniczy z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo na RAL7035_GS | TAK |  |
|  | Napęd bieżni hydrauliczny | TAK |  |
|  | Instalacja hydrauliczna z rur nierdzewnych | TAK |  |
|  | Agregat hydrauliczny przystosowany do zamontowania na otwartym powietrzu | TAK |  |
|  | Prędkość maksymalna taśmy 35 km/h (±3km/h) | TAK |  |
|  | Uprząż z wyłącznikiem bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączniki bezpieczeństwa na obu końcach bieżni | TAK |  |
|  | Maksymalny kąt podnoszenia bieżni 10° | TAK |  |
|  | Taśma bieżni przeznaczona dla koni niepodkutych | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 3x400VAC+P+E, 50Hz, ok. 25kW | TAK |  |
|  | Napięcie sterowania 24V DC | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku raportu z przebiegu treningu w zakresie: -0 - prędkość bieżni, - kąt pochylenia, - czas treningu, - przebyty dystans, | TAK |  |
|  | Zakres tłumienia 6mm | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu chłodnice powietrzne do ochładzania konia | TAK |  |
|  | Maksymalna masa konia do 1000 kg | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu maksymalnie 5dni od momentu zgłoszenia usterki | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Kardiomonitory, monitory pacjenta, nieinwazyjny system pomiaru ciśnienia krwi,

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie:	A25 – 3 szt., A40 – 1 szt.,  B31 – 2 szt. B44 – 7 szt.

Zamawiana ilość (szt.): 13 szt.,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33123210-3 Urządzenia do monitorowania czynności serca; 33123220-6 Urządzenia do kardioangiografii ; 33123230-9 Kardiografy;

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Krzysztof Buczek telefon stacjonarny: 81 4456566, mail: kabuczek@o2.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt pokój/pomieszczenie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Kardiomonitor- monitor pacjenta typ 1 - 1 szt. |
|  | Zakres saturacji tlenowej (SpO2) nie gorszy niż od 0 do 100% | TAK |  |
|  | Zakres częstości pulsu nie gorszy niż od 18 do 450 uderzeń na minutę | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji od 70-100% ± 2% w całym zakresie mierzenia | TAK |  |
|  | Pomiar oddechów od co najmniej 5 – 95 oddechów/min | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania wskazania po każdym oddechu, przy braku oddechów po 30 ± 10 sekundach | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru oddechów w całej skali nie gorsza niż ± 5 oddechów/min | TAK |  |
|  | Zakres ETCO2/CO2 nie mniejszy niż: 0 – 9 kPa ±0,9kPa | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania nie gorsza niż 5 Hz | TAK |  |
|  | Możliwość ciągłego monitoringu przez co najmniej 5,5 godzin | TAK |  |
|  | Pomiar warunków otoczenia - BTPS (temperatura ciała, nasycenie parą wodną). | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja ciśnienia barometrycznego oraz kompensacja temperaturowa. | TAK |  |
|  | Zasilanie: wewnętrzna bateria Litowo Jonowa, i/lub zasilacz sieciowy 230 V AC, 50 Hz, | TAK |  |
|  | Pobór mocy: nie więcej jak 4 W przy pracy bateryjnej i 12 W z ładowarką | TAK |  |
|  | Czas pracy na baterii nie krócej niż 10 godzin | TAK |  |
|  | Czas ładowania całkowitego nie dłużej niż 17 godzin | TAK |  |
|  | Wymiary nie większe niż: 200 x 140 x 50 mm | TAK |  |
|  | Waga do 900 gram | TAK |  |
|  | Zestaw do kalibracji CO2 | TAK |  |
|  | Filtry EtCO2, 25 sztuk | TAK |  |
|  | Gwarancja 12 miesięcy | TAK |  |
| Kardiomonitor- monitor pacjenta dedykowany do weterynarii typ 2 – szt. 3 |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi: metodą oscylometryczną zakres mierzonego ciśnienia co najmniej od 25 – 260 mmHG zakres pulsu co najmniej 35-300 /min Parametry wyświetlane:skurczowe, rozkurczowe, średnie ciśnienietętnicze Tryby pomiaru co najmniej:ręczny, automatyczny, stat Typowy czasuzyskania wyniku nie gorszy niż 26 sek. | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia z dokładnością co najmniej +2% | TAK |  |
|  | Pomiar SpO2 w zakresie od 0-100% zakres pulsu co najmniej 35-250 /min | TAK |  |
|  | Pomiar ECG: Ochrona przed ładunkiem defibrylatora. Zakres częstotliwości diagnostycznych od 0,05 do 100 Hz | TAK |  |
|  | Kapnograf | TAK |  |
|  | Dwa kanały pomiaru temperatury | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Możliwość analizy zapisu z co najmniej 24 godzin | TAK |  |
|  | Bateria na co najmniej 2 godziny pracy | TAK |  |
|  | Ekran o wysokości min. 150mm, szerokości min. 200 mm. | TAK |  |
|  | Waga do 6 kg | TAK |  |
|  | Kabel EKG 3 odprowadzeniowy | TAK |  |
|  | Sonda przełykowa EKG i temperatury mała i duża | TAK |  |
|  | Zestaw czujników SpO2 wraz z klipsem językowym w 2 rozmiarach | TAK |  |
|  | Dwa zestawy mankietów do pomiaru ciśnienia w 5rozmiarach | TAK |  |
|  | Czujnik CO2 - dwie sztuki dla małych i dużych zwierząt | TAK |  |
| Holter - monitor pacjenta dedykowany do weterynarii typ 3 – 1 szt. |
|  | Co najmniej 24 h zapis EKG | TAK |  |
|  | Odprowadzenia: I, II, III Einthoven oraz aVR, aVL, aVF Goldberger | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania co najmniej490 Hz | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości nie mniejszy niż do 0.1 Hz - 100 Hz. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z komputerem PC | TAK |  |
|  | Transmisja danych na co najmniej 100 m | TAK |  |
|  | Zapis danych na wymiennej karcie pamięci co najmniej 250Mb | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy parametrów | TAK |  |
|  | Kabel pacjenta dla małych zwierząt 2 szt. | TAK |  |
|  | Kabel pacjenta dla dużych zwierząt 2 szt. | TAK |  |
|  | Elektrody co najmniej 100 szt. | TAK |  |
|  | Bramka mobilna pozwalająca na zdalny odczyt parametrów w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Oprogramowanie na smartfon – pozwalające na odczyt danych | TAK |  |
| Monitor ciśnienia krwi dedykowany do weterynarii typ 4 – szt. 1 |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi: | TAK |  |
|  | Metodą oscylometryczną | TAK |  |
|  | Zakres mierzonego ciśnienia co najmniej od 25 – 260 mmHG | TAK |  |
|  | Zakres pulsu co najmniej 15-400 /min | TAK |  |
|  | Parametry wyświetlane:skurczowe, rozkurczowe, średnie ciśnienietętnicze | TAK |  |
|  | Tryby pomiaru co najmniej:ręczny iautomatyczny | TAK |  |
|  | Czasuzyskania wyniku nie gorszy niż 30sek. | TAK |  |
|  | Zestawy mankietów do pomiaru ciśnienia w 7 rozmiarach | TAK |  |
|  | EKG – wybór 3 odprowadzeń I, II, III | TAK |  |
|  | EKG Odpowiedź czestotliwościowa: 0.5 to 40 Hz unfilltered | TAK |  |
|  | Rozmiar wyświetlacza (obszar obrazu):przekątna nie mniejsza niż 6.4" (16.2 cm) | TAK |  |
| Monitor pacjenta typ 5 - 3 szt. |
|  | Zakres saturacji tlenowej (SpO2) nie gorszy niż od 0 do 100% | TAK |  |
|  | Zakres częstości pulsu nie gorszy niż od 18 do 450 uderzeń na minutę | TAK |  |
|  | Zakres CO2nie mniejszy niż 0 do >75 mmHg - usunąć | TAK |  |
|  | Czas odpowiedzi CO2 nie gorszy niż 250 ms - usunąć | TAK |  |
|  | Zakres częstości oddychania nie gorszy niż 1 do 60 oddechów na minutę - usunąć | TAK |  |
|  | Próg detekcji oddechu co najmniej 5 mmHg– usunąć | TAK |  |
|  | Dokładność: SpO2 -70-100% ±3cyfry (±1 Odchylenie standardowe)* Częstość pulsu ±3% ±1 cyfra ∆CO2 Dokładność ±25% odczytu progów słupków graficznych – usunąć | TAK |  |
|  | Długości fal pomiarowych Czerwień660 nanometrów Podczerwień910 nanometrów Średnia podczerwień4260 nanometrów- usunąć | TAK |  |
|  | Temperatura eksploatacji nie gorsza niż - 25° do+50°C (Pulsoksymetr) 2° do +50°C (Czujnik CO2) - usunąć | TAK |  |
|  | Wilgotność nie mniejsza niż Eksploatacji 18 do 90% bez kondensacji Przechowywania 11 do 95% bez kondensacji | TAK |  |
|  | Zasilanie: cztery 1.5V baterii alkalicznych typu AA;60 godzin typowej pracy dla samego pulsoksymetru,20 godzin typowej pracy dla pulsoksymetrii i detekcjiCO2, i/lub zasilacz sieciowy 230 V AC, 50 Hz - usunąć | TAK |  |
|  | Wymiary:7cm szerokość x 13,8cm wysokość x 3,2cm głębokość (+2 cm) | TAK |  |
|  | Waga do 233 gram | TAK |  |
|  | Zestaw do kalibracji CO2 | TAK |  |
|  | Filtry do EtCo2, 25 sztuk | TAK |  |
| Monitor pacjenta typ 6 - 2 szt. |
|  | Zakres saturacji tlenowej (SpO2) nie gorszy niż od 0 do 100% | TAK |  |
|  | Zakres częstości pulsu nie gorszy niż od 18 do 450 uderzeń na minutę | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji od 70-100% ± 2% w całym zakresie mierzenia | TAK |  |
|  | Pomiar oddechów od co najmniej 5 – 95 oddechów/min | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania wskazania po każdym oddechu, przy braku oddechów po 30 ± 10 sekundach | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru oddechów w całej skali nie gorsza niż ± 5 oddechów/min | TAK |  |
|  | Zakres ETCO2/CO2 nie mniejszy niż: 0 – 9 kPa ±0,9kPa | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania nie gorsza niż 5 Hz | TAK |  |
|  | Możliwość ciągłego monitoringu przez co najmniej 5,5 godzin | TAK |  |
|  | Pomiar warunków otoczenia - BTPS (temperatura ciała, nasycenie parą wodną). | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja ciśnienia barometrycznego oraz kompensacja temperaturowa. | TAK |  |
|  | Zasilanie: wewnętrzna bateria Litowo Jonowa, i/lub zasilacz sieciowy 230 V AC, 50 Hz, | TAK |  |
|  | Pobór mocy: nie więcej jak 4 W przy pracy bateryjnej i 12 W z ładowarką | TAK |  |
|  | Czas pracy na baterii nie krócej niż 10 godzin | TAK |  |
|  | Czas ładowania całkowitego nie dłużej niż 17 godzin | TAK |  |
|  | Wymiary nie większe niż: 200 x 140 x 50 mm | TAK |  |
|  | Waga do 900 gram | TAK |  |
|  | Zestaw do kalibracji CO2 | TAK |  |
|  | Pochłaniacz wilgoci do kapnografi 10 szt. | TAK |  |
| Kardiomonitor- monitor pacjenta dedykowany do weterynarii typ 7 –szt 2. |
|  | Zakres Saturacji Tlenowej (SpO2) nie gorszy niż od 0 do 100% | TAK |  |
|  | Zakres częstości tętna co najmniej od 20 do 440 / minutę | TAK |  |
|  | ZakresCO2 w przedziale od 0 do >75 mmHg | TAK |  |
|  | Czas odpowiedzi CO2 nie gorszy niż 250ms | TAK |  |
|  | Zakres częstości oddychania nie gorszy niż od 1 do 55 / min | TAK |  |
|  | Próg detekcji oddechu co najmniej od 5 mmHg | TAK |  |
|  | Waga do 320 g | TAK |  |
|  | Wymiary nie większe niż 10/15/5 cm | TAK |  |
|  | Sensor CO2 szt. 1 | TAK |  |
|  | Adapter do sensora CO2 szt. 10 | TAK |  |
|  | Czujnik klips do zapięcia na języku szt. 1 | TAK |  |
|  | Czujnik opaskowy szt. 1 | TAK |  |
|  | Czujnik odbiciowy szt. 1 | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 4 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gwarancja 12miesięcy | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw implantacyjny stomatologiczny

Nr kontraktu/poz. B/81

Zamawiana ilość (szt.): 1 sztuka

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Wyroby stomatologiczne – 33141800-8

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Tomasz Szponder telefon stacjonarny: 81 445-61-93, mail: tomszpon@op.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Budynek B Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Aparat do chirurgii i implantologii |
|  | Urządzenie do chirurgii i implantologii | Tak |  |
|  | Mikrosilnik o mocy 70W i maksymalnym momencie obrotowym na silniku wynoszącym 5,5 Ncm | Tak |  |
|  | Mikrosilnik bezszczotkowy i bezobsługowy | Tak |  |
|  | Mikrosilnik sterylizowany razem z rękawem | Tak |  |
|  | Wybór programów pracy: - program chirurgiczny, - trzy programy do przeprowadzenia zabiegu wszczepu implantu wraz z programem do wkręcania implantów z kontrolą momentu obrotowego w zakresie min. od 5 do 70 Ncm (co 5 Ncm) i nastawem 32 Ncm; - program do gwintowania twardych kości z kontrolą momentu obrotowego w zakresie min. od 10 do 70 Ncm (co 10 Ncm) | Tak |  |
|  | Sterownik nożny pozwalający na zmianę parametrów pracy urządzenia bez konieczności dotykania panelu sterującego. | Tak |  |
|  | Sterownik nożny umożliwiający pracę w salach, gdzie stosowane jest znieczulenie ogólne | Tak |  |
|  | Pompa perystaltyczna z możliwością ustawienia jej wydajności | Tak |  |
|  | Końcówka chirurgiczna do aparatu: | Tak |  |
|  | Końcówka chirurgiczna rozkładana na części w celu dokładnego oczyszczenia po zabiegu | tak |  |
|  | Przełożenie 20:1 - zwalniająca | tak |  |
|  | Końcówka ze światłem z diody LED umieszczonej przy główce końcówki | tak |  |
|  | Końcówka pokryta specjalną powłoką zabezpieczającą przed jej rysowaniem podczas użytkowania i sterylizacji | tak |  |
|  | Spray zewnętrzny oraz możliwość podawania sprayu prze wiertło | tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji i termodezynfekcji | tak |  |
|  | Końcówka chirurgiczna do cięcia kości o ruchu posuwisto-zwrotnym |  |  |
|  | Końcówka chirurgiczna do cięcia kości współpracująca z ostrzami do cięcia występującymi w co najmniej trzech rozmiarach, które poruszają się ruchem posuwisto-zwrotnym. W komplecie 5 ostrzy. | tak |  |
|  | Końcówka chirurgiczna rozkładana na części w celu dokładnego oczyszczenia po zabiegu | tak |  |
|  | Przełożenie – zwalniająca | tak |  |
|  | Końcówka współpracująca oferowanym aparatem do chirurgii i implantologii oraz z każdym mikrosilnikiem o standardowym połączeniu ISO 3964 | Tak |  |
|  | Końcówka pokryta specjalną powłoką zabezpieczającą przed jej rysowaniem podczas użytkowania i sterylizacji | tak |  |
|  | Spray zewnętrzny | tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji i termodezynfekcji | tak |  |
|  | Końcówka chirurgiczna do cięcia kości o ruchu wahadła w osi końcówki |  |  |
|  | Końcówka chirurgiczna do cięcia kości współpracująca z ostrzami do cięcia występującymi w co najmniej dwóch rozmiarach, które poruszają się ruchem wahadła w osi końcówki (poziome ruchy piły względem osi długiej końcówki).W komplecie 5 ostrzy | tak |  |
|  | Końcówka chirurgiczna rozkładana na części w celu dokładnego oczyszczenia po zabiegu | tak |  |
|  | Przełożenie – zwalniająca | tak |  |
|  | Końcówka współpracująca oferowanym aparatem do chirurgii i implantologii oraz z każdym mikrosilnikiem o standardowym połączeniu ISO 3964 | tak |  |
|  | Końcówka pokryta specjalną powłoką zabezpieczającą przed jej rysowaniem podczas użytkowania i sterylizacji | tak |  |
|  | Spray zewnętrzny | tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji i termodezynfekcji | tak |  |
|  | Końcówka chirurgiczna do cięcia kości o ruchu wahadła |  |  |
|  | Końcówka chirurgiczna do cięcia kości współpracująca z ostrzami do cięcia w co najmniej dwóch rozmiarach, które poruszają się ruchem wahadła pod kątem prostym do osi końcówki (pionowe ruchy piły względem osi długiej końcówki). W komplecie 5 ostrzy, | tak |  |
|  | Końcówka chirurgiczna rozkładana na części w celu dokładnego oczyszczenia po zabiegu | tak |  |
|  | Przełożenie – zwalniająca | tak |  |
|  | Końcówka współpracująca oferowanym aparatem do chirurgii i implantologii oraz z każdym mikrosilnikiem o standardowym połączeniu ISO 3964 | tak |  |
|  | Końcówka pokryta specjalną powłoką zabezpieczającą przed jej rysowaniem podczas użytkowania i sterylizacji | tak |  |
|  | Spray zewnętrzny | tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji i termodezynfekcji | tak |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (dołączony do protokołu zdawczo-odbiorczego) | tak |  |
|  | Oferowane urządzenie kompletne, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem | tak |  |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium RP, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | tak |  |
|  | Zestaw chirurgiczny do implantacji implantów typu M4w autoklawowalnej kasecie zawierający komplet 25 narzędzi do implantacji implantów stomatologicznych zawierających: punktakt, wiertło diamentowe, 7 wierteł od 2,4 do 5,5 mm, przedłużka do wierteł, klucz i adapter do klucza zapadkowego, klucz 6 kątny 1,25mm, do katnicy, długiej do krótkiej , klucz na kątnice 2,45 mm krótki i długi, rozwiertak do kośći, 3 sztuki, klucz pod raczetę długi, nasadka do końcówek klucza, raczeta | Tak |  |
|  | Zestaw 30 implantów zębowych do wyboru przez oferenta 7 wierteł od 2,4 do 5,5 | tak |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące |  |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 10

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Enkoder sygnału analogowego HD na sygnał IP lamp traktu operacyjnego

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie:	A - 51

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 32222000-5 Maszyny kodujące sygnał wideo, 33120000-7 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze, 32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Krzysztof Buczek telefon stacjonarny: 81 445-65-66, mail: kabuczek@o2.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Enkoder sygnału analogowego HD na sygnał IP |
|  | Obsługa format wideo w jakości HD z rozdzielczością min. 1920x1080P | TAK |  |
|  | WyjściesygnałuTS over IP Gigabit Ethernet | TAK |  |
|  | Stosowanie dla kodowania sygnałów H.264/AVC HD audio/video | TAK |  |
|  | Obsługiwane formaty wejściowe minimum: CVBS / PrPbY, SDI, HDMI | TAK |  |
|  | Obsługiwane porty wyjściowe: - DVB-ASI – min. 2 porty - Gigabit Ethernet dla komunikacji IP – min. 1 port | TAK |  |
|  | Brak zakłóceń na wyjściu TS over IP | TAK |  |
|  | Ustawianie programu i nazwy dostawcy poprzez internet lub na panelu przednim urządzenia | TAK |  |
|  | Zdalne i lokalne zarządzanie siecią i możliwością update'u | TAK |  |
|  | Port management'u 10/100 Base-Tx | TAK |  |
|  | Obsługuje ustawienia jasności, kontrastu, nasycenia barw obrazu | TAK |  |
|  | Port Ethernet 10/100/1000BASE-T z autonegocjacją | TAK |  |
|  | Obsługa H.264/AVC High Profile Level4.2 | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia: - wysokość - 43mm (+/-5mm) - szerokość - 483mm (19”) - głębokość – 356mm (+/-5mm) | TAK |  |
|  | Kompatybilność ze standardami: - ISO / ICE 14496-10 Advanced VideoCoding (AVC), - ITU-T H.264, - IEEE802.3 | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu: - system rejestrujący - szafa typu rack, w rozmiarze 19” | TAK |  |
|  | Montaż enkoderaw sali operacyjnej wraz z okablowaniem do medycznej kamery HD znajdującej się w posiadanej lampie operacyjnej | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 4 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gwarancja na cały dostarczony sprzęt minimum 24 miesiące | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 11

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Dostawa i montaż urządzenia do zaawansowanej analizy chemicznej mleka.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-39

Zamawiana ilość: szt. 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38410000-2 Przyrządy pomiarowe

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr n. wet. Tomasz Piech telefon stacjonarny: 81 445 61 96, telefon komórkowy: 601 401 643, mail: tomasz.piech@up.lublin.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Urządzenie do badania składu mleka i płynnych produktów mleczarskich – 1 szt. |
|  | Fabrycznie nowy aparat do oznaczania składu mleka i płynnych produktów mleczarskich przy użyciu Transformaty Fouriera (FTIR) | Tak |  |
|  | Badane produkty: mleko surowe (krów, kóz, owiec, bawołów), mleko pasteryzowane, serwatka, śmietanka | Tak |  |
|  | Podstawowy wymagany zakres badanych parametrów w mleku surowym : tłuszcz, białko ogólne, białko właściwe, laktoza, sucha masa, sucha masa beztłuszczowa, woda, mocznik, pH, profile kwasów tłuszczowych ( nasyconych, nienasyconych, jedno-nienasyconych, wielo-nienasyconych, C16:0, C18:0, C18:1), kazeina, wolne kwasy tłuszczowe, ciała ketonowe – kalibracja na BHB krwi, laktoferyna, kwas cytrynowy, kwasy omega 3,6 | Tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji wyników oraz pełnego dostępu do bazy spektrów absorpcji podczerwieni wszystkich badanych próbek, w celu tworzenia nowych aplikacji i prowadzenia prac naukowo-badawczych | Tak |  |
|  | Możliwość samodzielnego opracowywania i dodawania nowych aplikacji w konsultacji z dostawcą | Tak |  |
|  | Zgodność z wymogami norm: ISO 9622/IDF 141 C: 2000, ISO13528A, ISO15885 oraz wymogami właściwych standardów ICAR | Tak |  |
|  | Program operacyjny oparty na platformie Windows (kontrola nad aparatem, archiwizowanie i transfer wyników, tworzenie i wydruk statystyk) zapewniający pełny dostęp do spektrów . | Tak |  |
| h) | Funkcja diagnostyki on-line , pozwalająca na kontrolę funkcjonowania urządzenia poprzez łącze internetowe z dowolnego miejsca. | Tak |  |
| i) | Możliwość przenoszenia danych siecią wewnętrzną w formacie zgodnym z oprogramowaniem stosowanym w laboratorium (*.csv, *txt). | Tak |  |
| j) | Ekran dotykowy | Tak |  |
| k) | Układ pomiarowy umieszczony w hermetycznym, termostatowanym bloku eliminujący wpływ warunków zewnętrznych na pomiar | Tak |  |
| l) | Funkcja automatycznego mycia i zerowania | Tak |  |
| m) | Możliwość analizy zimnych próbek – zintegrowany podgrzewacz | Tak |  |
| n) | Automatyczne czyszczenie układu pomiarowego i jego zerowanie | Tak |  |
| o) | Wydajność: 30-50 próbek na godzinę | Tak |  |
| p) | Objętość próbki: mniej niż 18 ml | Tak |  |
| q) | Dokładność: (Cv): < 0,5% | Tak |  |
| r) | Powtarzalność: (Cv): < 1% | Tak |  |
| s) | Zasilanie 100-240 VAC, 50/60 Hz | Tak |  |
| t) | Zużycie energii: <1000 VA | Tak |  |
| u) | Wymiary maksymalne 65cm x 70 cm x 45 cm (Dł x Szer x Wys) | Tak |  |
| v) | Dodatkowe wyposażenie: - UPS - Drukarka - Monitor LCD - Komputer przenośny do archiwizacji danych i obróbki statystycznej | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Dot. poz. 1 1. Instalacja, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Dot. poz. 1 2. Serwis: czas reakcji serwisu gwarancyjnego – do 48 godz. | TAK |  |
| 3/ | Dot. poz. 1 3. Gwarancja: co najmniej 24 m-ce gwarancji od daty uruchomienia | TAK |  |
| 4/ | Dot. poz. 1 4. Zestaw startowy odczynników | TAK |  |
| 5/ | Dot. poz. 1 5. Zestaw podstawowych części zapasowych najczęściej podlegających zużyciu | TAK |  |
| 6/ | Dot. poz. 1 6. Instrukcje obsługi: jedna kopia kompletu instrukcji w języku polskim | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 12

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Tonopen

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: B/62

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Urządzenia medyczne,  33122000-1

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba udzielająca informacji: dr Andrzej Milczak, tel. stacjonarny: 81 445 61 87, tel. komórkowy: 694293916, e-mail: tatotiny@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Urządzenie do bezinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródgałkowego. Badanie nie wymaga znieczulenia rogówki. | Tak |  |
|  | Technologia badania wykorzystująca lekką sondę dotykającą rogówki. Wynik ostateczny jest uśrednioną wartością kilku pomiarów. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru: od 1 do 99 mmHg. | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru: < ±2 mmHg w zakresie 5-30 mmHg, < 10% w zakresie 30-80 mmHg. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny lub LED do odczytu wyników pomiaru. | Tak, podać |  |
|  | Jednostka wyswietlana - milimetry słupa rtęci (mmHg). Dokładności wyświetlacza ±1 mmHg. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie bateryjne. Urządzenie zapewnia galwaniczną izolację z ciałem zwierzęcia. | Tak |  |
|  | Walizka transportowa | Tak, podać |  |
|  | Przynajmniej 100 sond pomiarowych w zestawie. | Tak, podać |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

|  | Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 13

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Lampa szczelinowa

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: B/37

Zamawiana ilość (szt.): 2 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Urządzenia medyczne,  33122000-1

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba udzielająca informacji: dr Andrzej Milczak, tel. stacjonarny: 81 445 61 87, tel. komórkowy: 694293916, e-mail: tatotiny@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Lampa szczelinowa, typ I - 1szt. |
|  | Rodzaj: Ręczny biomikroskop binokularny (lampa szczelinowa) ze stacją dokowania | Tak |  |
|  | Optyka: Biomikroskop binokularny konwergencyjny 13º | Tak |  |
|  | Powiększenie: 10x i 16x, zmiana dźwignią | Tak |  |
|  | Odległość robocza obiektywu przy: 10x - 100mm | Tak |  |
|  | Odległość robocza obiektywu przy: 16x - 80mm | Tak |  |
|  | Pole widzenia przy 10x: - 16mm | Tak |  |
|  | Pole widzenia przy 16x: 10,5mm | Tak |  |
|  | Zakres PD: 50mm - 72mm | Tak |  |
|  | Zakres regulacji dioptrycznej okularu: +/- 7 dioptrii | Tak |  |
|  | Urządzenie ręczne o wymiarach nie większych niż: 240 x 120 x 240 mm | Tak, podać wymiary |  |
|  | Waga bez stacji dokowania nie większa niż 1 kg | Tak, podać |  |
|  | regulacji wielkości szczelin za pomocą pokrętła | Tak |  |
|  | Długość szczeliny: 12mm | Tak |  |
|  | Szerokość szczeliny: Szczeliny 0,15mm, 0,5mm, 0,8mm oraz 1,6mm, 12mm koło i 1mm kwadrat | Tak, podać |  |
|  | Filtry: zielony, niebieski, szary ND 0,8 oraz przezroczysty | Tak, podać |  |
|  | Ochrona IR: Wbudowany filtr IR Cut | Tak |  |
|  | Kąt szczeliny: min. +/– 60º | Tak |  |
|  | Regulacja oświetlenia: płynna zmienność, od słabej do pełnej jasności | Tak |  |
|  | Oświetlenie halogenowe i ledowy fiksator.6, 60D, 78D, 90D | Tak |  |
|  | Uchwyt mocujący do soczewek Volk'a typu: Super Field, Super, pozwalający na ich ustawienie pod dowolnym kątem | Tak |  |
| 2. Lampa szczelinowa, typ II - 1szt. |
|  | Rodzaj: Lampa szczelinowa z oftalmoskopem | Tak |  |
|  | Zakres od +40D do -25d (W zakresie od 1D do 10D co 1 dioptrię) | Tak, podać |  |
|  | Płynna regulacja mocy światła | Tak |  |
|  | Miękka podpórka brwiowa | Tak |  |
|  | Minimum 6 przesłon: duże koło, średnie koło, małe koło, szczelina, "fixation cross", duże koło na bazie niebieskiego filtra kobaltowego | Tak, podać |  |
|  | Filtry: Red free (bezczerwienny), Clear (neutralny), polaryzacyjny( redukujący odblaski rogówkowe) | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Komplet z akumulatorem, ładowarką oraz etui. |  |  |
|  | Soczewka do badania dna oka: powiększenie - 2.68 x, pole widzenia min. 56° / 73°, plamka lasera - 0.37 x, dystans roboczy - 40 mm | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie typu Iphon z uchwytem do mocowania, w lampie szczelinowej, kompatybilne do toru wizyjnego lampy szczelinowej do wykonywania dokumentacji fotograficznej dna oka. |  |  |
|  | Walizką o sztywnej powłoce do przechowywania i transportu sprzętu. |  |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

|  | Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 14

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Wyposażenie gabinetu okulistycznego

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: B/46; B/63

Zamawiana ilość (szt.): 	1.: B/46 - Oftalmoskop pośredni z osprzętem - 1 szt.

2.: B/63 - Układ soczewek do gonioskopii - 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Urządzenia medyczne,  33122000-1

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba udzielająca informacji: dr Andrzej Milczak, tel. stacjonarny: 81 445 61 87, tel. komórkowy: 694293916, e-mail: tatotiny@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Oftalmoskop pośredni z osprzętem |
| 1) | Oftalmoskop pośredni – 1 szt | Tak |  |
| a. | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| b. | Regulacja rozstawu źrenic nie mniej niż od 52mm do 74mm | Tak, podać |  |
| c. | Filtr kobaltowyi red-free | Tak |  |
| d. | Oświetlenie: żarówka halogenowa | Tak |  |
| e. | Regulacja obwodu czepca co najmniej 530-630mm w obwodzie, 85-125mm w głębokości | Tak, podać |  |
| f. | Natężenie oświetlenia bezstopniowe, nastawne z maksymalnym natężeniem nie mniejszym niż 200Lx | Tak |  |
| g. | Walizka transportowa | Tak |  |
| 2) | Back-up: oftalmoskop panoramiczny – 1 szt | Tak |  |
| a. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie wcześniej niż 2014 rok. | Tak |  |
| b. | Dynamiczny fokus w zakresie od -20D do +20D | Tak, podać |  |
| c. | Żarówka LED | Tak |  |
| d. | Niezależny filtr zielony | Tak |  |
| e. | Co najmniej 5 przysłon | Tak |  |
| f. | Kąt widzenia co najmniej 25° | Tak |  |
| g. | Adapter do oftalmoskopu umożliwiający obrazowanie oka oraz dokumentacji badań dna oka i rogówki poprzez telefon iPhone | Tak |  |
| h. | Zasilanie akumulatorowe | Tak |  |
| i. | Ładowarka stołowa | Tak |  |
| j. | Waga nie więcej niż 250g | Tak, podać |  |
| 3) | Soczewka diagnostyczna do oftalmoskopu 15 D | Tak |  |
| a. | pole widzenia nie mniej niż 36°/47° | Tak |  |
| b. | powiększenie obrazu nie mniej 4.11x | Tak |  |
| c. | powiększenie spotu lasera nie więcej 0.24x | Tak |  |
| d. | powłoka antyrefleksyjna | Tak |  |
| e. | Soczewka wykonana ze szkła | Tak |  |
| 4) | Soczewka diagnostyczna do oftalmoskopu 22 D | Tak |  |
| a. | pole widzenia nie mniej niż 46°/60° | Tak |  |
| b. | powiększenie obrazu nie mniej 3.08x | Tak |  |
| c. | powiększenie spotu lasera nie więcej 0.32x | Tak |  |
| d. | powłoka antyrefleksyjna | Tak |  |
| e. | Soczewka wykonana ze szkła | Tak |  |
| 5) | Soczewka diagnostyczna do oftalmoskopu 28 D | Tak |  |
| a. | pole widzenia nie mniej niż 53°/69° | Tak |  |
| b. | powiększenie obrazu nie mniej 2.27x | Tak |  |
| c. | powiększenie spotu lasera nie więcej 0.44x | Tak |  |
| d. | powłoka antyrefleksyjna | Tak |  |
| e. | Soczewka wykonana ze szkła | Tak |  |
| 6) | Soczewka diagnostyczna do lampy szczelinowej 90D | Tak |  |
| a. | pole widzenia: 116° | Tak |  |
| b. | powiększenie obrazu: 0.76x | Tak |  |
| c. | powiększenie spotu lasera: 1.3x | Tak |  |
| d. | Soczewka wykonana ze szkła | Tak |  |
| e. | Powłoka antyrefleksyjna | Tak |  |
| 7) | Soczewka diagnostyczna do lampy szczelinowej 90D | Tak |  |
| a. | pole widzenia: 98° | Tak |  |
| b. | powiększenie obrazu: 1.00x | Tak |  |
| c. | powiększenie spotu lasera: 1.00x | Tak |  |
| d. | Soczewka wykonana ze szkła | Tak |  |
| e. | Powłoka antyrefleksyjna | Tak |  |
| 8) | Soczewka do diagnostyki okulistycznej - 1 lustro z kołnierzem | Tak |  |
| a. | Soczewka wykonana ze szkła | Tak |  |
| b. | Powłoka antyrefleksyjna | Tak |  |
| c. | pole widzenia: 63° | Tak, podać |  |
| d. | powiększenie obrazu: 1.5x | Tak, podać |  |
| e. | powiększenie spotu lasera: 0.67x | Tak, podać |  |
| f. | powierzchnia kontaktowa min. 14.5mm | Tak, podać |  |
| 9) | Soczewka do do diagnostyki okulistycznej Koeppe 17 mm | Tak |  |
| a. | Powiększenie obrazu – 1,50x | Tak |  |
| b. | Wielkość powierzchni kontaktowej 17 mm | Tak |  |
| c. | Statyczne pole widzenia 139° | Tak |  |
| 10) | Soczewka do diagnostyki okulistycznej Koeppe 18 mm | Tak |  |
| a. | Powiększenie obrazu – 1,50x | Tak |  |
| b. | Wielkość powierzchni kontaktowej 18 mm | Tak |  |
| c. | Statyczne pole widzenia 139° | Tak |  |
| 11) | Soczewka do diagnostyki okulistycznej Koeppe 19 mm | Tak |  |
| a. | Powiększenie obrazu – 1,60x | Tak |  |
| b. | Wielkość powierzchni kontaktowej 19 mm | Tak |  |
| 12) | Komputer przenośny z oprogramowaniem do archiwizacji wyników badań okulistycznych (oftalmoskopowych i autorefraktometrycznych. | Tak, podać parametry |  |
| 2. Układ soczewek do gonioskopii z osprzętem |
| 1) | Soczewka do gonioskopii: 3 lustra z kołnierzem | Tak |  |
| a. | Soczewka wykonana ze szkła | Tak |  |
| b. | Powłoka antyrefleksyjna | Tak |  |
| c. | pole widzenia: 60° / 66° / 78° | Tak, podać |  |
| d. | powiększenie obrazu: 1.00x | Tak, podać |  |
| e. | powiększenie spotu lasera: 1.00x | Tak, podać |  |
| f. | powierzchnia kontaktowa min. 14.5mm | Tak, podać |  |
| 2) | Ręczny autorefraktometr | Tak |  |
| a. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie wcześniej niż 2014 rok. | Tak |  |
| b. | Szybkość pomiaru: ≤ 0,07sek. | Tak |  |
| c. | Waga głowicy z akumulatorem ≤ 970g | Tak, podać |  |
| d. | Głowica zasilana bateryjnie | Tak |  |
| e. | Możliwość pomiaru pod różnymi kątami z krokiem 45° | Tak |  |
| f. | Minimalna wielkość źrenicy ≤ 2,3mm | Tak, podać |  |
| g. | Zakres pomiarowy dla sfery min: od -18.0D do +23.0D | Tak, podać |  |
| h. | Zakres pomiarowy dla cylindra min od 0D do 12D | Tak, podać |  |
| i. | Zakres pomiarowy osi cylindra min. od 1° do 180° | Tak, podać |  |
| j. | Regulacja VD min. 0mm i 12mm |  |  |
| k. | Wbudowany sensor odchylenia autorefraktometru w poziomie w trakcie badania | Tak |  |
| l. | Funkcja retroiluminacji | Tak |  |
| m. | Automatyczny pomiar średnicy źrenicy | Tak |  |
| n. | Regulacja okulara operatora w zakresie min ± 8D | Tak, podać |  |
| o. | Współpraca z komputerem | Tak |  |
| p. | Drukarka zasilana bateryjnie | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

|  | Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 15

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Aparat do narkozy wziewnej dla dużych zwierząt

Nr kontraktu/poz. A/51

Zamawiana ilość (szt.): 1 sztuka

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Urządzenia do anestezji i resuscytacji 33171210-4

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Tomasz Szponder telefon stacjonarny: 81 445-61-93, mail: tomszpon@op.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Budynek B Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Aparat do narkozy wziewnej dla dużych zwierząt |
|  | Tryb pracy – zamknięty, półzamknięty | Tak |  |
|  | Parownik na izofluran z kompensacją temperatury i przepływu, skala minimum od 0,5% do 5%, z kluczem do napełniania parownika | Tak |  |
|  | Przepływomierz tlenu ze skalą minimum 0,1-8l/min | Tak |  |
|  | Automatyczny zawór wlotowy powietrza | Tak |  |
|  | Absorber CO2 o pojemności minimum 4,2 litra | Tak |  |
|  | Regulowana zastawka wpustowa z zaworem bezpieczeństwa (minimum 25-30 cm H2o) | Tak |  |
|  | Zawór błyskawicznego zamknięcia obiegu | Tak |  |
|  | Zestaw rurek dotchawiczych o średnicy 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm | Tak |  |
|  | Worki oddechowe o pojemności 5 l, 15 L i 30L po 2 sztuki | Tak |  |
|  | jezdny stojak z metalową pięcioramienną podstawą z kółkami | Tak |  |
|  | Zawór szybkiego podania tlenu | Tak |  |
|  | Reduktor z manometrem do butli z tlenem ,dodatkowo możliwość podłączenia do standardowej instalacji tlenowej na sali operacyjnej dla dużych zwierząt | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Absorbent sodowo-wapniowy 5 kg 3 sztuki | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe -kardiomonitor |
|  | Zakres saturacji min 0-100%, przy dokładności min +/- 5% | tak |  |
|  | Zakres pomiaru częstotliwości pulsu min 20 – 450/min | tak |  |
|  | Pomiar oddechów minimum w zakresie 5-95 /min, przy dokładności minimum ±5 oddechów/min | tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania wskazania po każdym oddechu , przy braku oddechów po 30-10 sekundach | tak |  |
|  | Zakres ETCO2 nie mniejszy niż 0-9 kPa, ± 0,3 kPa | tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania nie gorsza niż 5 Hz | tak |  |
|  | Monitoring ciągły min przez 5,5 godziny | tak |  |
|  | Pomiar warunków otoczenia – BTPS- temp. Ciała, nasycenie para wodną | tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja ciśnienia barometrycznego oraz kompensacja temperaturowa | tak |  |
|  | Zasilanie: wewnętrzna bateria litowo-jonowa i zasilacz sieciowy 230V AC, 50Hz | tak |  |
|  | Pobór mocy: nie więcej niż 4W przy pracy bateryjnej i 15 W z ładowarka | tak |  |
|  | Czas pracy baterii nie krócej niż 9 godzin, czas ładowania całkowitego nie więcej niż 12 godzin | tak |  |
|  | Wymiary: nie więcej niż 200 x 140 x 50 mm | tak |  |
|  | Waga do 1 kg | tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe - kardiomonitor – monitor przeznaczony dla zwierząt |
|  | Zakres saturacji tlenowej minimum 0-100% | tak |  |
|  | Zakres częstości tętna co najmniej 20 – 440/minutę | tak |  |
|  | Zakres CO2 w przedziale od 0 do 70 mmHg | tak |  |
|  | Zakres oddychania od 1 do 55/minutę | tak |  |
|  | Próg detekcji oddechu nie mniej niż 5 mmHg | tak |  |
|  | Waga do 320 g | tak |  |
|  | Wymiary nie większe niż 10/15/5 cm | tak |  |
|  | Sensor oddechu CO2 1 sztuka | tak |  |
|  | Adapter do sensora CO2 10 sztuk | tak |  |
|  | Czujnik klips do zapięcia na języku 1 sztuka | tak |  |
|  | Czujnik opaskowy 1 sztuka | tak |  |
|  | Czujnik odbiciowy 1 sztuka | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 16

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Stół operacyjny dla dużych zwierząt  z wyposażeniem

Nr kontraktu/poz. A 51

Zamawiana ilość (szt.): 1 sztuka

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Urządzenia używane na salach operacyjnych 33162000-3

LA:55-5 dla użytku weterynaryjnego

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Tomasz Szponder telefon stacjonarny: 81 445-61-93, mail: tomszpon@op.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Budynek A Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
|  | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | Lp. | 3. | 4. |
| Stół operacyjny elektrycznie podnoszony dla koni typu EQUIVET |
|  | Wymiary minimum 2900 x 1500 |
|  | Koła jezdne średnica 5 150 mm | Tak |  |
|  | Grubość obicia minimum 100 mm z pamięcią | Tak |  |
|  | Waga do 650 kg | Tak |  |
|  | Wysokość minimalna minimum 415 mm | Tak |  |
|  | Wysokość maksymalna min 1165 mm | Tak |  |
|  | Obciążenie maksymalne minimum 1000 kg | Tak |  |
|  | Napięcie robocze 12 V | Tak |  |
|  | Typ akumulatora 12 V, 55 Ah | Tak |  |
|  | Ładowarka 12 V, 4 A, dostosowana do napięcia 230 V, 50 Hz | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora max 5 godzin | tak |  |
|  | Minimalna liczba unoszeń stołu p4rzy naładowanym akumulatorze 30 | Tak |  |
|  | Możliwość używania stołu podczas ładowania | tak |  |
|  | Wyposażenie standardowe |
|  | 4 słupki pionowe , długość min 1700 mm | tak |  |
|  | 2 listy poziome z zaciskami , długość min 1100 mm | Tak |  |
|  | 4 zaciski pasa | tak |  |
|  | Kompletny wspornik kończyn z 1 poduszką pod kończynę z urządzeniem blokującym oraz wspornikami kończyn | Tak |  |
|  | Stojak z mocowaniem na worki infuzyjne | tak |  |
|  | 4 poduszki pod głowę i panele boczne | tak |  |
|  | 4 klinowe poduszki z pianki | tak |  |
|  | Wspornik rury anestetycznej | tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |
|  | Taca odpływowa regulowana 80-140 cm | tak |  |
|  | Pozycjoner ortopedyczny dla koni | tak |  |
|  | Podpora pod nogę | tak |  |
|  | Płótno operacyjne 200 x 350 cm 14 sztuk | tak |  |
|  | Wieszak na płótna operacyjne | tak |  |
|  | Zestaw serwet do laparoskopii sterylny 3 sztuki | tak |  |
|  | Zestaw do laparotomii sterylny 3 sztuki |  |  |
|  | Zestaw serwet do artroskopii sterylny 3 sztuki | tak |  |
|  | Zestaw serwet do zabiegu na kopycie sterylny 5 sztuk | Tak |  |
|  | Zestaw serwet do obustronnego zabiegu na kopytach sterylny 5 sztuk | Tak |  |
|  | Fartuch chirurgiczny do leczenia schorzeń kolkowych rozmiar M, szer 145 cm, dł 120 cm 10 sztuk | Tak |  |
|  | Fartuch chirurgiczny do leczenia schorzeń kolkowych rozmiar L, szer 150 cm dł 130 cm 10 sztuk | Tak |  |
|  | Fartuch chirurgiczny do leczenia schorzeń kolkowych rozmiar XL, szer 160 cm, dł 140 cm 10 sztuk | Tak |  |
|  | Fartuch chirurgiczny do leczenia schorzeń kolkowych rozmiar XXL, szer 170 cm, dł 150 cm 10 sztuk | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe – narzędzia chirurgiczne do operacji dużych zwierząt |
|  | Zestaw nr 1 kaseta z narzędziami – 12 sztuk zestawów Wszystkie narzędzia wykonane są z najwyższej jakości stali nierdzewnej. W skład każdego zestawu wchodzą 32 elementy o parametrach zbliżonych do: Nożyczki chirurgiczne, typu Cooper, odgięte O/T 16 cm Nożyczki proste O/T, 16 cm typu Pean Rochester, odgięte 16 cm – 3 szt.. typu Pean Rochester, proste 16 cm – 3 szt. Kleszcze typu ALLIS, stal nierdzewna 15 cm -6 szt. Kleszczyki do fiksacji pola operacyjnego, typu Backhaus, stal nierdzewna 11 cm. Pinceta chirurgiczna, 16 cm. Pinceta anatomiczna, 15 cm. Oprawka skalpela No 4 – 3 szt. Stal węglowa, Ostrza skalpela nr 24, sterylne, 100 szt. Igłotrzymacz typu MATHIEU 17 cm, stal nierdzewna z wstawkami wolframowymi Igłotrzymacz typu Mayo-Hegar 13 cm, standard, z wstawkami wolframowymi Zgłębnik 14 cm. Sonda, typu Myrtle, 16 cm Sonda typu Director, nierdzewna, skrzydełka boczne 14 cm. Nożyczki do zdejmowania szwów, typu Spencer, zakrzywione bocznie, 12cm. Nożyczki do cięcia gipsu, typu Paris, ząbkowane 18cm. Standard, Nożyczki do rozcinania jelit, 21cm. Kleszcze do usuwania ciał obcych, 14 cm, stal nierdzewna, standard Standard, Rozwieracz do ran typu Senn-Miller, 16 cm – 2 szt. Perforowana kaseta ze stali nierdzewnej z gumowymi stabilizatorami narzędzi o wymiarach min 12x20 cm(±2 cm) Autoklawowalna | Tak |  |
|  | 12 Zestawów narzędzi przeznaczonych do chirurgii miękkiej wykonanych ze stali nierdzewnej. W skład każdego zestawu wchodzą 83 elementy o parametrach zbliżonych do: Kaseta ze stali nierdzewnej z gumowymi stabilizatorami narzędzi o wymiarach 12 x 20 cm (+2cm) autoklawowalna– 1 szt. Nożyczki chirurgiczne - typu Cooper, standard, odgięte O/T 16 cm – 5 szt. Standard, Nożyczki do zdejmowania szwów, 10,5 cm – 5 szt. Standard, Nożyczki proste O/T, 13 cm – 5 szt. Standard, Nożyczki proste O/T, 16 cm – 5 szt. Standard, Nożyczki proste T/T, 16 cm – 5 szt. Standard , typu Pean Rochester, proste 16 cm – 3 szt. Standard , typu Pean Rochester, odgięte 16 cm – 3 szt. Standard , typu Pean Rochester, proste 18 cm – 3 szt. Standard , typu Pean Rochester, proste 21 cm – 3 szt. Standard, Kleszcze typu ALLIS, 16 cm – 3 szt. Standard, Kleszczyki do fiksacji pola operacyjnego, typu Backhaus, stal nierdzewna 9 cm – 6 szt. Standard, Kleszczyki do fiksacji pola operacyjnego, typu Backhaus, stal nierdzewna 13 cm – 6 szt. Standard, Klemy jelitowe, odgięte 23 cm – 2 szt Standard, Rozwieracz do ran typu Senn-Miller, 16 cm – 2 szt. Standard, Nożyczki do rozcinania jelit, 21cm – 2 szt. Hak efemizacyjny dla kotek – 1 szt. Zgłębnik 14 cm – 2 szt. Sonda typu Director, nierdzewna, skrzydełka boczne 14 cm – 2 szt. Wziernik, typu Kilian 6 cm – 2 szt. Standard, Klemy jelitowe, proste 23 cm – 2 szt. Standard, Pinceta chirurgiczna, 15 cm – 2 szt. Standard, Pinceta anatomiczna, 15 cm – 2 szt. Standard, Pinceta anatomiczna, odgięta 13 cm – 2 szt. Oprawka skalpela No 4. – 3 szt. Ostrza skalpela nr 24, sterylne, 100 szt. . – 4 szt. Igłotrzymacz typu MATHIEU 17cm W. – 1 szt. Igłotrzymacz typu MATHIEU 14 cm, stal nierdzewna. – 1 szt. | tak |  |
|  | 6 sztuk zestawów narzędzi przeznaczonych do ortopedii wykonanych ze stali nierdzewnej. W skład każdego zestawu wchodzą 49 elementy o parametrach zbliżonych do: każdy zestaw z autoklawowalną kasetą ze stali nierdzewnej z gumowymi stabilizatorami narzędzi o wymiarach 12 x 20 cm. (+2cm) -1 szt. Nożyczki chirurgiczne typu Cooper standard, odgięte O/T 16 cm – 2 szt. Standard, Nożyczki do zdejmowania szwów, 10 cm – 2 szt. Standard, Nożyczki proste O/T, 16 cm – 2 szt. Standard, Nożyczki proste T/T, 16 cm – 2 szt. Standard , typu Pean Rochester, proste 16 cm – 2 szt. Standard , typu Pean Rochester, odgięte 16 cm – 2 szt. Standard , typu Pean Rochester, proste 18 cm – 2 szt. Standard, Kleszcze typu ALLIS, 16 cm. – 2 szt. Standard, Rozwieracz do ran typu Senn-Miller, 16 cm – 4 szt. Zgłębnik 14,5 cm – 2 szt. Sonda typu Director, nierdzewna, skrzydełka boczne 14 cm – 2 szt. Standard, Pinceta chirurgiczna, 15 cm – 2 szt. Standard, Pinceta anatomiczna, 15 cm – 2 szt. Standard, Pinceta anatomiczna, odgięta 13 cm – 2 szt. Oprawka skalpela No 4 – 3 szt. stal węglowa, Ostrza skalpela nr 24, sterylne, 100 szt. – 2 szt. Igłotrzymacz typu MATHIEU 17cm W – 1 szt. Igłotrzymacz typu MATHIEU 14 cm, stal nierdzewna – 1 szt. Dłuto kostne 25 mm – 2 szt. Dłuto kostne 25 mm – 2 szt. Dłuto kostne 25 mm – 2 szt. Młotek kostny – 1 szt. Odgryzacz kostny typu Stille – 1 szt. trepan do czaszki typu Horsley 19 cm – 1 szt. Standard, skrobaczka, 17 cm – 2 szt. | tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 17

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Unit stomatologiczny z oprzyrządowaniem

Nr kontraktu/poz. B 65

Zamawiana ilość (szt.): 1 sztuka

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne 33130000-0

LA:55-5 dla użytku weterynaryjnego

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Tomasz Szponder telefon stacjonarny: 81 445-61-93, mail: tomszpon@op.pl 3.Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Budynek B Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
|  | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | Lp. | 3. | 4. |
| Unit stomatologiczny dla małych zwierząt |
|  | Wyposażenia pulpitu roboczego |
|  | Okablowanie dla turbin wolnoobrotowych i szybkoobrotowych | tak |  |
|  | Obieg wody wraz ze zbiornikiem z filtrem i automatyczną regulacją ciśnienia | tak |  |
|  | Alternatywny system zbiorników z funkcja wyboru płynów | tak |  |
|  | Trzyfunkcyjna strzykawka wodno-powietrzna z wymienialną końcówką | tak |  |
|  | Krótki przewodnik umieszczony na obudowie urządzenia | tak |  |
|  | Uniwersalny łącznik do połączenia ze skalerem ultradźwiękowym | tak |  |
|  | Ssak z końcówkami autoklawowalnymi (5 dużych i 5 małych) | tak |  |
|  | 4 gniazdka elektryczne z bezpiecznikami | tak |  |
|  | Dodatkowe gniazdko elektryczne dla skalera ultradźwiękowego | tak |  |
|  | Tacka narzędziowa | tak |  |
|  | Pulpit roboczy wykonany z Corianu | tak |  |
|  | System czyszczenia instalacji | tak |  |
|  | Kolorowy system oznaczeń przewodów poszczególnych instalacji | tak |  |
|  | System zaworów, przełączników, zastawek , umożliwiający ich sprawną wymianę | tak |  |
|  | Podstawa unitu wykonana z aluminium z powłoką antybakteryjną | tak |  |
|  | Filtr cząstek stałych i filtry antybakteryjne | tak |  |
|  | Gwarancja na panel sterujący oraz elementy konstrukcyjne | Minimum 5 lat |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie |
|  | Automatyczna zmiana prędkości pracy turbiny (szybkoobrotowa/wolnoobrotowa) | tak |  |
|  | Turbina ze światłem LED wyposażona w system sprzęgłowy „push” | tak |  |
|  | Mikrosilnik doposażony w prostnicę 4:1 do polerowania zębów | tak |  |
|  | Prostnica 1:1do wypełnień, stomatologii gryzoni oraz ortopedii | tak |  |
|  | LED Advantage Prostnica 1:1, z funkcją chłodzenia | tak |  |
|  | Okres gwarancji na turbiny, mikrosilniki, prostnice | Minimum 24 miesiące |  |
|  | Kompresor, system mocowania urządzenia |
|  | Aluminiowy stojak jezdny o regulowanej wysokości | tak |  |
|  | „cichy ” kompresor bezolejowy | tak |  |
|  | Okres gwarancji na kompresor i elementy mocujące | Minimum 24miesiące |  |
|  | Pozostałe elementy wyposażenia |  |
|  | Dźwignie proste, zestaw 5 – elementowy (1-5 mm) | tak |  |
|  | Rozwieracz policzkowy o przedłużonych zakrzywionych ramionach | tak |  |
|  | Statyw operacyjny do zabiegów stomatologicznych dla gryzoni i królików | tak |  |
|  | Zestaw wierteł stomatologicznych typu FG dla psa długości 16 mm w kasecie autoklawowalnej | tak |  |
|  | Zestaw wierteł stomatologicznych typu FG dla kota długości 16 mm w kasecie autoklawowalnej | Tak |  |
|  | Wiertła stożkowe szczelinowe typu FG, rozmiar 703 L, C4450 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło okrągłe typu FG rozmiar 4, C9110 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło okrągłe typu FG rozmiar 6, C9149, 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło stożkowe szczelinowe typu FG rozmiar 699, D 8012 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło stożkowe szczelinowe typu FG rozmiar 701L, C7010, 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło stożkowe szczelinowe typu FG rozmiar 702L, D7810, 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło stożkowe szczelinowe typu FG rozmiar 703, C7030, 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło typu HP „odwrócony stożek” nr 39 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło okrągłe typy FG rozmiar ¼ D7910 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło okrągłe typu FG rozmiar 1 , C9050 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło okrągłe typu FG rozmiar 8, D 7930, 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło typu Crosscut Taoer Fissur rozmiar 701, (C9320) 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło typu Crosscut Taper Fissur rozmiar 702, (C9350) , 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło typu Crosscut Taper Fissur rozmiar 703 (C7030) 5 sztuk | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

Zamawiający nie ocenia wg. kryterium oceny ofert długości gwarancji na „panel sterujący oraz elementy konstrukcyjne” – pkt. 18.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 18

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw mobilny do korekcji racic

Nr kontraktu/poz. A/66

Zamawiana ilość (szt.): 1 sztuka

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Wyposażenie różne do użytku weterynaryjnego 39290000-1 LA 55-5

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Tomasz Szponder telefon stacjonarny: 81 445-61-93, mail: tomszpon@op.pl 3.Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Budynek B Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Poskrom mobilny do korekcji racic |
|  | Szerokość całkowita do 120 cm | Tak |  |
|  | Długość całkowita do 260 cm | Tak |  |
|  | Wysokość po zdęciu stopek do transportu do 190 cm | Tak |  |
|  | Waga całkowita do 330 kg | Tak |  |
|  | Dwie windy przednie do unoszenia z możliwością poziomej regulacji unoszenia nóg | Tak |  |
|  | Przednia bramka z łańcuszkiem | Tak |  |
|  | Pasy do unoszenia pachwinowego | Tak |  |
|  | Pojemnik na odchody z rurą odprowadzającą | Tak |  |
|  | Oś transportowa z kołami i dyszlem do transportu w obrębie obory | Tak |  |
|  | 3 punktowy układ zawieszenia do transportu ciągnikiem i wózkiem widłowym | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe zestawu do korekcji racic |  |  |
|  | Kleszcze czołowe standard do korekcji racic długość 41 cm 1 sztuka | Tak |  |
|  | Nożyce do racic dla owiec, ostrza ząbkowane 1 sztuka | Tak |  |
|  | Nożyce do racic dla owiec, ostrza gładkie 1 sztuka | Tak |  |
|  | Nożyce boczne do korekcji racic, długość 60 cm | Tak |  |
|  | Szlifierka elektryczna do korekcji racic 125 mm, 850 Watt 1 sztuka | Tak |  |
|  | Tarcza wolframowa do szlifierki do korekcji racic, 115 mm, grubotnąca – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Tarcza wolframowa do szlifierki do korekcji racic 115 mm, drobnotnąca - 1 sztuka | Tak |  |
|  | Demotec DL Tarcza do szlifierki do racic z dodatkowymi ostrzami frezującymi – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Hamak transportowy dla koni EQUIVET, 280x150 cm | Tak |  |
|  | Nóż kopytowy prawy – 5 sztuk | Tak |  |
|  | Nóż kopytowy lewy – 5 sztuk | Tak |  |
|  | Nóż kopytowy pętelkowy- 5 sztuk | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 19

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Wózki transportowe dla dużych zwierząt

Nr kontraktu/poz. A//51

Zamawiana ilość (szt.): 3 sztuki

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 34000000-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Tomasz Szponder telefon stacjonarny: 81 445-61-93, mail: tomszpon@op.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie BudynekA |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Ręczny wózek platformowy bez nadbudowy – 1 szt. |
|  | Konstrukcja nośna spawana ze stalowych profilów, pomalowanych lakierem proszkowym | Tak |  |
|  | Kierowanie z obrotnicą z ruchomym dyszlem | tak |  |
|  | Automatyczny zabezpieczający hamulec | tak |  |
|  | Przednie koła na łożyskach kulkowych | tak |  |
|  | Dyszel podnoszony automatycznie przy pomocy siłownika pneumatycznego | tak |  |
|  | Hak do holowania, dyszel wyposażony w oko | tak |  |
|  | Nośność min 1250 kg | Tak |  |
|  | Powierzchnia ładunkowa min 2000 x 1000 mm | Tak |  |
|  | Wysokość ładunkowa min 480 mm | Tak |  |
|  | Koła min 400 x 100 mm | Tak |  |
|  | Ciężar do 120 kg | Tak |  |
| Ręczny wózek platformowy z 4 ścianami bocznymi ze sklejki - 1 szt. |
|  | Konstrukcja nośna spawana ze stalowych profilów, pomalowanych lakierem proszkowym | Tak |  |
|  | Kierowanie z obrotnicą z ruchomym dyszlem | tak |  |
|  | Automatyczny zabezpieczający hamulec | tak |  |
|  | Przednie koła na łożyskach kulkowych | tak |  |
|  | Dyszel podnoszony automatycznie przy pomocy siłownika pneumatycznego | tak |  |
|  | Hak do holowania, dyszel wyposażony w oko | tak |  |
|  | Nośność min 1250 kg | Tak |  |
|  | Powierzchnia ładunkowa min 2000 x 1000 mm | Tak |  |
|  | Wysokość ładunkowa min 480 mm | Tak |  |
|  | Koła min 400 x 100 mm | Tak |  |
|  | Ciężar do 120 kg | Tak |  |
|  | Ściany boczne ze sklejki o wysokości 220 mm, tylna i boczne uchylne na zawiasach | Tak |  |
|  | Platformowy wózek podnośny- 1 szt. |
|  | Rama i nożyce wykonane z profili stalowych | tak |  |
|  | Pompa hydrauliczna z pedałem nożnym | tak |  |
|  | Koła z poliuretanu, dwa kółka obrotowe z hamulcem | tak |  |
|  | Opuszczanie regulowane niezależne od obciążenia | tak |  |
|  | Nośność min 350 kg | tak |  |
|  | Zakres podnoszenia min 300-1300 mm | tak |  |
|  | Powierzchnia ładunkowa min 900 x 500 mm | tak |  |
|  | Ciężar maks 110 kg |  |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Dot. poz. 1 i 2 1. Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 20

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw stomatologiczny dla koni

Nr kontraktu/poz. A/67

Zamawiana ilość (szt.): 1 sztuka

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Wyposażenie różne do użytku weterynaryjnego 39290000-1 LA 55-5

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Tomasz Szponder telefon stacjonarny: 81 445-61-93, mail: tomszpon@op.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Budynek A Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Profesjonalny tarnik elektryczny dla koni typu Slimline |
|  | Napęd typu Kress | Tak |  |
|  | Prowadnica stalowa długości minimum 50 cm | Tak |  |
|  | Wysokość głowicy do 22 mm | Tak |  |
|  | Możliwość rotacji prowadnicy bez użycia narzędzi o 180 stopni | Tak |  |
|  | Waga do 3 kg | Tak |  |
|  | System zabezpieczenia napędu typu GFCI- wyłącznik różnicowo-pradowy | Tak |  |
|  | Torba transportowa i komplet narzędzi | Tak |  |
|  | Wersja sieciowa | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Diamentowa głowica szlifująca do tarnika elektrycznego | Tak |  |
|  | Tarnik zębowy typu Equivet do dolnych zębów policzkowych długości min 53 cm | Tak |  |
|  | Tarnik zębowy typu Equivet do górnych zębów policzkowych długośc min 55 cm | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 21

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

## Nazwa sprzętu: Aparat USG Doppler zakres pracy 1-18 MHz do badań dużych zwierząt; Aparat USG Doppler przenośny; Aparat USG Doppler w konfiguracji stacjonarnej

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie:	A-12; .A-13 i A-14

Zamawiana ilość (szt.): 3 szt.,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne

# 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

2. Osoba do kontaktu:  dr Krzysztof Buczek

telefon stacjonarny: 81 445-61-93,  mail: tomszpon@op.pl

# Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Budynek A

Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego

pokój/pomieszczenie

| Lp. | PARAMETR GRANICZNY - WARUNKI WYMAGANE (niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty) | Warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. | TAK |  |
|  | OPIS APARATU I WYPOSAŻENIA | TAK |  |
|  | Przenośny aparat USG weterynaryjny, fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Wózek jezdny dedykowanym aparatowi, posiadający: 4 skrętne koła z blokadą uchwyty na głowice – min. 3 (po obu stronach wózka) możliwość instalacji na wózku bez użycia narzędzi |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wbudowana w główną konsolę sterowniczą z przyciskami funkcyjnymi podświetlanymi (klawiatura nie może być wysuwana spod konsoli) | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych gniazd w aparacie: - min 2 aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie - min 1 aktywne gniazdo dla głowic nieobrazowych - ołówkowych | TAK |  |
|  | Monitor LCD: - min 15 cali z możliwością regulacji położenia - rozdzielczość monitora min 1000 x 700 | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej z możliwością dynamicznego jej ogniskowania (beamformer oraz linie opóźniające) | TAK |  |
|  | Rozdzielczość matrycy obrazowej min. 300.000 punktów z dynamiką min. 16 bit | TAK |  |
|  | Dynamika systemu co najmniej 200 dB | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu co najmniej 1-18 MHz | TAK |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie B (2D) możliwych do podłączenia do aparatu głowic obrazowych co najmniej 2-18 MHz. Na potwierdzenie podać symbol głowicy dla wybieranej najwyższej częstotliwości w trybie B (2D). | TAK |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) co najmniej 50 presetów | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (CINE LOOP) | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) min 550 sekund | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu obrazów, sekwencji i raportów w sieci LAN | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportów z badań | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy (HDD) co najmniej 120 GB | TAK |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym. Zapis w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, PNG, MPEG. | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania na nośniki przenośne: CD, DVD, Pen-Drive oraz w sieci komputerowej LAN w formatach kompatybilnych z systemem Windows. Napęd wbudowany w aparat. | TAK |  |
|  | Porty USB wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen Drive) min. 2 | TAK |  |
|  | Do zainstalowania na zewnętrznym komputerze oprogramowanie takie jak w oferowanym aparacie (tego samego producenta), umożliwiające odtwarzanie oraz analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie. Podać nazwę oprogramowania. | TAK |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) - maksymalna szybkość odświeżania obrazu „frame rate” min 350 obr/sek - maksymalna głębokość penetracji co najmniej 35 cm - zakres powiększania obrazu co najmniej 30 razy - dynamiczne ogniskowanie nadawania min 8 stref - możliwość wyboru częstotliwości co najmniej 18 MHz w trybie 2D (możliwość podłączenia głowicy obrazowej min. 18 MHz do diagnostyki nerwów) | TAK |  |
|  | Porównywanie obrazów 2D tego samego pacjenta podczas badania: - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 zamrożonych obrazów - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 ruchomych obrazów | TAK |  |
|  | Tryb M - możliwość prezentacji M z efektem Dopplera kolorowego | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) - regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej co najmniej +/- 30 stopni - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej co najmniej ± 75 stopni - pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum w czasie rzeczywistym) - wielkość bramki Dopplerowskiej co najmniej 1-23 mm | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) - maksymalna szybkość odświeżania obrazu „frame rate” w trybie CD min 330 obr/sek - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego co najmniej +/- 30 stopni | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie dwóch obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera | TAK |  |
|  | Porównywanie obrazów 2D + CD tego samego pacjenta podczas badania: - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 zamrożonych obrazów - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 ruchomych obrazów | TAK |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) Tryb Triplex (2D+PWD+CD) Tryb angiologiczny (Power Doppler) Tryb angiologiczny kierunkowy (Power Doppler Kierunkowy) | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne Obrazowanie trapezowe Obrazowanie rombowe Obrazowanie typu Compound Imaging | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań weterynaryjnych obejmujące przynajmniej takie gatunki jak bydło, koń, pies i kot | TAK |  |
|  | Pomiary ogólne: - odległość co najmniej 20 możliwych pomiarów - pole powierzchni co najmniej 2 rodzaje (w tym elipsa, obrys) - objętość co najmniej 3 sposoby (w tym elipsa, obrys, metoda trzech pomiarów) | TAK |  |
|  | Wykonanie na jednym obrazie pomiaru co najmniej 20 odległości | TAK |  |
|  | Głowica liniowa endorektalna do badań w rozrodzie dużych zwierząt Zakres częstotliwości pracy głowicy min 5-10 MHz Praca w trybie PW, CD Praca w trybie obrazowania harmonicznego |  |  |
|  | Przystawka do punkcji typu OPU (Ovum pick-up) Możliwość pracy z wykorzystaniem zwykłych igieł injekcyjnych |  |  |
|  | Wymagane możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert (moduły i oprogramowania do wbudowania w aparat) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych: pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg ekg, Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D/4D przy użyciu głowicy wolumetrycznej liniowej (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie Strain Rate do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Doppler tkankowy spektralny i kolorowy (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-Mode (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań Stress Echo - wieloetapowe z możliwością definiowania nazw i ilości etapów - próba wysiłkowa i farmakologiczna - rozbudowany raport - analiza prospektywna i retrospektywna (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D/4D z dedykowanych głowic objętościowych: convex, endovaginalnej (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań kontrastowych przy użyciu niskiego indeksu mechanicznego (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy systemu o inne głowice dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |
|  | Aparat musi posiadać możliwość pracy z głowicą obrazową o wysokich częstotliwościach pracy, posiadającą w trybie B (2D) możliwość wyboru częstotliwości co najmniej 18 MHz Na potwierdzenie podać symbol dostępnej głowicy spełniającej ten warunek. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex: Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 4-8 MHz Tryb B - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 2 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD. Kąt pola skanowania (widzenia) min 90 stopni Promień R13 lub R14 | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę phased array: Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 1-4 MHz Tryb B - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD. Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90 stopni Głębokość penetracji min. 35 cm Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę phased array: Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 3-8 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min 90 stopni Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną liniową do badań 3D/4D min. 4-13 MHz, min. 192 elementy | TAK |  |
|  | możliwości rozbudowy o głowica liniowa do badań ortopedycznych, małych narządów i naczyniowych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 4-13 MHz Tryb 2D - min. 3 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 2 częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD, obrazowania trapezowego Szerokość czoła głowicy max 50 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 45 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań powierzchownych, pracującą na wysokich częstotliwościach Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 7-18 MHz Tryb 2D – min. 4 częstotliwości pracy (w tym możliwość wyboru częstotliwości pracy dla trybu 2D co najmniej 18 MHz) Praca w trybie PW, CD, obrazowanie trapezowe Szerokość czoła głowicy max 40 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 36 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-11 MHz Tryb 2D – min. 4 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD, obrazowanie trapezowe Szerokość czoła głowicy max 40 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 35 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań ogólnodiagnostycznych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 2-8 MHz Tryb B - min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Kąt pola skanowania (widzenia) min 60 stopni Promień R60 (+/- 1%) Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań ogólnodiagnostycznych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 2-8 MHz Tryb B - min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Kąt pola skanowania (widzenia) min 60 stopni Promień R40 (+/- 1%) Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę sektorową typu phased array Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 5-10 MHz | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę endocavity typu microconvex Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy co najmniej 3-9 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) co najmniej 200 stopni Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną convex do badań 3D/4D min. 2-7 MHz, min. 192 elementy | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D min. 3-9 MHz, min. 192 elementy | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowice przezprzełykowe: - przezprzełykową dla dorosłych min 3-8 MHz - przezprzełykową dla dzieci min 3-10 MHz | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o inne głowice: - transrektalną dwupłaszczyznową convex-linia min 4-13 MHz - śródoperacyjną min. 4-12 MHz - laparoskopową min. 4-12 MHz - nieobrazową ołówkową 2 MHz - nieobrazową ołówkową 5 MHz - nieobrazową ołówkową min. 7-10 MHz | TAK |  |
|  | Wbudowana w aparat bateria zasilająca (opcja dodatkowa) | TAK |  |

Aparat USG Doppler przenośny

| Lp. | PARAMETR GRANICZNY - WARUNKI WYMAGANE (niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty) | Warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry urządzenia: | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy – Przenośny ultrasonograf dedykowany badaniom weterynaryjnym | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V | TAK |  |
|  | Waga aparatu max 10 kg | TAK |  |
|  | Ilość stopni skali szarości min. 256 | TAK |  |
|  | Minimalny zakres dynamiki ≥ 190 dB |  |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 2 - 36 cm, | TAK |  |
|  | Ilość stref dynamicznego ogniskowania min 8 | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PW przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
|  | Kolorowy monitor LCD o przekątnej ekranu min. 15 cali i rozdzielczość min 1000x700 pixeli | TAK |  |
|  | Min. 2 gniazda głowic obrazowych w tym min. 1 aktywne gniazdo głowic | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie weterynaryjne dedykowane przynajmniej dla takich gatunków jak bydło, koń, kot, pies. | TAK |  |
|  | Funkcje obrazowania: | TAK |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) - maksymalna szybkość odświeżania obrazu „frame rate” min 350 obr/sek - zakres powiększania obrazu co najmniej 30 razy | TAK |  |
|  | Porównywanie obrazów 2D tego samego pacjenta podczas badania: - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 zamrożonych obrazów - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 ruchomych obrazów | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min 2-18 MHz (w tym możliwość wyboru częstotliwości pracy dla trybu 2D co najmniej 18 MHz) - na potwierdzenie podać symbol dostępnej głowicy spełniającej ten warunek | TAK |  |
|  | Funkcja M-mode | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne i rombowe głowicy liniowej. | TAK |  |
|  | Funkcja Doppler z falą pulsacyjną PW w tym: Tryb Duplex (2D + PWD) Tryb Triplex (2D+PWD+CD) Automatyczny obrys widma dopplerowskiego wraz z wyznaczaniem parametrów przepływu Minimalny kąt korekcji dla PW 0-75 stopni | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) - maksymalna szybkość odświeżania obrazu „frame rate” w trybie CD min 330 obr/sek - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego co najmniej +/- 30 stopni Jednoczesna prezentacja na ekranie dwóch obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera Możliwość prezentacji M z efektem Dopplera kolorowego | TAK |  |
|  | Doppler tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz tryb angiologiczny kierunkowy (Power Doppler Kierunkowy) | TAK |  |
|  | Głowice: | TAK |  |
|  | Głowica liniowa endorektalna o zakresie częstotliwości pracy min.5-10 MHz | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów: | TAK |  |
|  | Możliwość generowania raportów wraz z załączonymi zdjęciami; wydruk raportu z badania | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów i sekwencji filmowych w pamięci wewnętrznej aparatu na dysku twardym o pojemności min 120Gb | TAK |  |
|  | Pamięć podręczna typu cineloop na min 400 obrazów oraz archiwizacja sekwencji filmowym min. 15000 obrazów | TAK |  |
|  | Min. dwa porty USB | TAK |  |
|  | Wbudowana nagrywarka CD/DVD z możliwością archiwizacji badań na płytach CD/DVD | TAK |  |
|  | Do zainstalowania na zewnętrznym komputerze oprogramowanie ze środowiskiem pracy takim jak w oferowanym aparacie, umożliwiające odtwarzanie oraz analizę (pomiary, raporty, itp.) obrazów nagranych na aparacie | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy aparatu: | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych: pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg ekg, Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | TAK |  |
|  | Gwarancja | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

## Aparat USG Doppler w konfiguracji stacjonarnej

| Lp. | PARAMETR GRANICZNY - WARUNKI WYMAGANE (niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty) | Warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. | TAK |  |
|  | OPIS APARATU I WYPOSAŻENIA | TAK |  |
|  | Stacjonarny aparat usg lub aparat przenośny umieszczony na wózku jezdnym dedykowanym aparatowi, posiadającym: 4 skrętne koła z blokadą uchwyty na głowice – min. 3 (po obu stronach wózka) możliwość instalacji na wózku bez użycia narzędzi możliwość zainstalowania Videoprintera | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wbudowana w główną konsolę sterowniczą z przyciskami funkcyjnymi podświetlanymi (klawiatura nie może być wysuwana spod konsoli) | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych gniazd w aparacie: - min 2 aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie - min 1 aktywne gniazdo dla głowic nieobrazowych - ołówkowych | TAK |  |
|  | Monitor LCD: - min 15 cali z możliwością regulacji położenia - rozdzielczość monitora min 1000 x 700 | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej z możliwością dynamicznego jej ogniskowania (beamformer oraz linie opóźniające) | TAK |  |
|  | Rozdzielczość matrycy obrazowej min. 300.000 punktów z dynamiką min. 16 bit | TAK |  |
|  | Dynamika systemu co najmniej 200 dB | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu co najmniej 1-18 MHz | TAK |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie B (2D) możliwych do podłączenia do aparatu głowic obrazowych co najmniej 2-18 MHz. Na potwierdzenie podać symbol głowicy dla wybieranej najwyższej częstotliwości w trybie B (2D). | TAK |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) co najmniej 50 presetów | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (CINE LOOP) | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) min 550 sekund | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu obrazów, sekwencji i raportów w sieci LAN | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportów z badań | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy (HDD) co najmniej 120 GB | TAK |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym. Zapis w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, PNG, MPEG. | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania na nośniki przenośne: CD, DVD, Pen-Drive oraz w sieci komputerowej LAN w formatach kompatybilnych z systemem Windows. Napęd wbudowany w aparat. | TAK |  |
|  | Porty USB wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen Drive) min. 2 | TAK |  |
|  | Do zainstalowania na zewnętrznym komputerze oprogramowanie takie jak w oferowanym aparacie (tego samego producenta), umożliwiające odtwarzanie oraz analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie. Podać nazwę oprogramowania. | TAK |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) - maksymalna szybkość odświeżania obrazu „frame rate” min 350 obr/sek - maksymalna głębokość penetracji co najmniej 35 cm - zakres powiększania obrazu co najmniej 30 razy - dynamiczne ogniskowanie nadawania min 8 stref - możliwość wyboru częstotliwości co najmniej 18 MHz w trybie 2D (możliwość podłączenia głowicy obrazowej min. 18 MHz do diagnostyki nerwów) | TAK |  |
|  | Porównywanie obrazów 2D tego samego pacjenta podczas badania: - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 zamrożonych obrazów - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 ruchomych obrazów | TAK |  |
|  | Tryb M - możliwość prezentacji M z efektem Dopplera kolorowego | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) - regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej co najmniej +/- 30 stopni - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej co najmniej ± 75 stopni - pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum w czasie rzeczywistym) - wielkość bramki Dopplerowskiej co najmniej 1-23 mm | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) - maksymalna szybkość odświeżania obrazu „frame rate” w trybie CD min 330 obr/sek - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego co najmniej +/- 30 stopni | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie dwóch obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera | TAK |  |
|  | Porównywanie obrazów 2D + CD tego samego pacjenta podczas badania: - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 zamrożonych obrazów - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 ruchomych obrazów | TAK |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) Tryb Triplex (2D+PWD+CD) Tryb angiologiczny (Power Doppler) Tryb angiologiczny kierunkowy (Power Doppler Kierunkowy) | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne Obrazowanie trapezowe Obrazowanie rombowe Obrazowanie typu Compound Imaging | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań weterynaryjnych obejmujące przynajmniej takie gatunki jak bydło, koń, pies i kot | TAK |  |
|  | Pomiary ogólne: - odległość co najmniej 20 możliwych pomiarów - pole powierzchni co najmniej 2 rodzaje (w tym elipsa, obrys) - objętość co najmniej 3 sposoby (w tym elipsa, obrys, metoda trzech pomiarów) | TAK |  |
|  | Wykonanie na jednym obrazie pomiaru co najmniej 20 odległości | TAK |  |
|  | Głowica convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 2-8 MHz Tryb B - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD. Możliwość opcjonalnego zastosowania przystawki punkcyjnej | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały |  |  |
|  | Wymagane możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert (moduły i oprogramowania do wbudowania w aparat) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych: pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg ekg, Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D/4D przy użyciu głowicy wolumetrycznej liniowej (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie Strain Rate do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Doppler tkankowy spektralny i kolorowy (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-Mode (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań Stress Echo - wieloetapowe z możliwością definiowania nazw i ilości etapów - próba wysiłkowa i farmakologiczna - rozbudowany raport - analiza prospektywna i retrospektywna (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D/4D z dedykowanych głowic objętościowych: convex, endovaginalnej (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań kontrastowych przy użyciu niskiego indeksu mechanicznego (opcja dodatkowa) | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy systemu o inne głowice dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |
|  | Aparat musi posiadać możliwość pracy z głowicą obrazową o wysokich częstotliwościach pracy, posiadającą w trybie B (2D) możliwość wyboru częstotliwości co najmniej 18 MHz Na potwierdzenie podać symbol dostępnej głowicy spełniającej ten warunek. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex: Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 4-8 MHz Tryb B - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 2 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD. Kąt pola skanowania (widzenia) min 90 stopni Promień R13 lub R14 | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę phased array: Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 1-4 MHz Tryb B - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD. Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90 stopni Głębokość penetracji min. 35 cm Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę phased array: Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 3-8 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min 90 stopni Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną liniową do badań 3D/4D min. 4-13 MHz, min. 192 elementy | TAK |  |
|  | możliwości rozbudowy o głowica liniowa do badań ortopedycznych, małych narządów i naczyniowych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 4-13 MHz Tryb 2D - min. 3 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 2 częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD, obrazowania trapezowego Szerokość czoła głowicy max 50 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 45 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań powierzchownych, pracującą na wysokich częstotliwościach Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 7-18 MHz Tryb 2D – min. 4 częstotliwości pracy (w tym możliwość wyboru częstotliwości pracy dla trybu 2D co najmniej 18 MHz) Praca w trybie PW, CD, obrazowanie trapezowe Szerokość czoła głowicy max 40 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 36 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-11 MHz Tryb 2D – min. 4 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie PW, CD, obrazowanie trapezowe Szerokość czoła głowicy max 40 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 35 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań ogólnodiagnostycznych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 2-8 MHz Tryb B - min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Kąt pola skanowania (widzenia) min 60 stopni Promień R60 (+/- 1%) Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań ogólnodiagnostycznych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 2-8 MHz Tryb B - min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Kąt pola skanowania (widzenia) min 60 stopni Promień R40 (+/- 1%) Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę sektorową typu phased array Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 5-10 MHz | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę endocavity typu microconvex Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy co najmniej 3-9 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) co najmniej 200 stopni Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną convex do badań 3D/4D min. 2-7 MHz, min. 192 elementy | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D min. 3-9 MHz, min. 192 elementy | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o głowice przezprzełykowe: - przezprzełykową dla dorosłych min 3-8 MHz - przezprzełykową dla dzieci min 3-10 MHz | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o inne głowice: - transrektalną dwupłaszczyznową convex-linia min 4-13 MHz - śródoperacyjną min. 4-12 MHz - laparoskopową min. 4-12 MHz - nieobrazową ołówkową 2 MHz - nieobrazową ołówkową 5 MHz - nieobrazową ołówkową min. 7-10 MHz | TAK |  |
|  | Wbudowana w aparat bateria zasilająca (opcja dodatkowa) | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 2 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy