Załącznik nr 1 do zawiadomienia o zmianie treści SIWZ

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Aparat do poziomej elektroforezy kwasów nukleinowych

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8, Tel. 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Marcin Podleśny Tel. 697690183 3. Miejsce dostawy: Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, 20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8, I piętro sala 134 |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| MODEL……………………………………………..(wypełnić) |  |
| Zestaw powinien zawierać: 1. Komorę elektroforetyczną na żele o szerokości co najmniej 7cm oraz długości co najmniej 7 cm, będącą odlewem plastikowym, nie posiadającym elementów klejonych. |  |
| 2. Pokrywę z przewodami elektrycznymi |  |
| 3. Tackę z naniesioną fluoryzującą linijką oraz zastawki do wylewania żeli w komorze. |  |
| 4. Stolik do wylewania żeli poza komorą elektroforetyczną. |  |
| 6. Grzebienie 15 dołkowe (1 szt.) oraz 8 dołkowe (1 szt.) o grubości 1,5 cm. |  |
| 5. Aparat musi mieć możliwość używania gotowych żeli. |  |
| Wymagania dodatkowe: do zestawu dołączony musi być zasilacz o następujących parametrach technicznych: - Minimalny zakres napięcia wyjściowego: 5 – 250 V z regulacją co 1 V, - Minimalny zakres natężenia prądu wyjściowego: 0,01 – 3,0 A z regulacją co 0,01A - zakres mocy wyjściowej minimum 1 - 300 W, regulowanej co 1 W - Funkcja pauzy/podjęcia pracy umożliwiająca zmianę parametrów programu w trakcie jego przebiegu, - Pamięć podtrzymywana bateryjnie umożliwiająca automatyczny powrót do ostatniego zadanego programu pracy po awarii zasilania, - Wykrywanie braku obciążenia oraz wykrywanie gwałtownych zmian obciążenia i temperatury, -Wykrywanie spięcia/przeciążenia powyżej maksymalnego dopuszczalnego obciążenia, - Możliwość pracy w chłodni w temp. 0-40 (C i przy wilgotności 0-95% - Zakres programowania czasu min. od 1 min. do 99 godz. i 59 min - zasilacz musi posiadać wyświetlacz LCD na co najmniej 16 znaków , - zasilacz musi posiadać możliwość podłączenia 4 odbiorników jednocześnie. |  |
| Cena | 100 |

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy