Lublin, dn. 15.05.2015 r.

AZP/PN/23/2015

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych, filtrów wlotu powietrza, materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Dotyczy dostawy filtrów wlotu powietrza:

1/ Proszę o podanie klasy filtracji w przypadku filtrów absolutnych.

Odp. Klasa filtra H 13

2/ Jaka jest klasa filtracji filtrów HEPA z poz.45 i poz. 46? Nie ma klasy HB w temacie filtrów absolutnych.

Odp. Klasa H 13
3/ Jaka jest rama filtrów HEPA (mdf, stal ocynkowana?)

Odp. Wersja najtańsza.
4/ Jaka jest przybliżona ilość dostaw filtrów w ciągu 12 miesięcy?

Odp. Całość podzielona na maksymalnie 5 dostaw.

Dotyczy art. hydraulicznych:

5/ 13. Czujnik temperatury zewnętrznej: o jaki czujnik dokładnie chodzi, producent, charakter pracy, przeznaczenie itp.

Poz.  nr 13.

Czujnik temperatury zewnętrznej AF20:

stosowany jest do pogodowego sterowania temperaturą w układach wentylacji.

WŁAŚCIWOŚCI

- Osłona chroniąca przed nagrzewaniem w wyniku oddziaływania promieni słonecznych

DANE TECHNICZNE

Element pomierowy NTC

Rezystancja 20 przy 25 °C

Zakres pomiarowy -30...+60 °C

Wymiary (w x sz x gł) 95 x 65 x 70 mm

Obudowa plastik (ABS)

Mountaż naścienny

Podłączenie elektryczne

AF 20 zaciski do przewodów 2 x 1.5 mm²

DAF 20 zaciski do przewodów 4 x 1.5 mm²

Stopień ochrony obudowy IP 30, DIN 40050 / IEC 144

6/ 100. Siłownik elektryczny 24V zaworów liniowych: jaki producent, informacje szczegółowe, do jakiej serii zaworów

Poz. nr 100:

Siłownik typ  ML7420A -3014-4  Honeywell przeznaczony do współpracy z regulatorami regulacji ciągłej o analogowym sygnale wyjściowym 0…10VDC lub  2…10VDC. Obsługuje standardowe wersje zaworów Honeywell stosowane w ogrzewnictwie, ciepłownictwie,

wentylacji i klimatyzacji (HVAC).

Właściwości:

- Niewymagane dodatkowe złącze

- Nie wymaga nastaw

- Niski pobór mocy

- Wyłączniki krańcowe przeciążeniowe

- Przycisk ręcznego działania

- Sygnał sprzężenia zwrotnego pozycji zaworu

- Wybór sygnału wejściowego 0…10VDC lub 2…10VDC

- Wybór działania kierunek / rewers

- Nastawa pozycji zaworu przy błędzie sygnału

- Obudowa odporna na korozję

- Bezobsługowy

Dane techniczne:

Ograniczenia temperatury

Pracy -10…+50 C przy 5…95% r.h.

Magazynowania -40…+70 C przy 5…95% r.h.

Czynnika w zaworze maks. 150 C (220 C z zestawem

do wysokiej temp.)

Sygnały

Sygnał napięciowy wejścia y = 0…10VDC lub 2…10VDC

Ri = 100kΩ

Źródło sygnału maks. 1 kΩ

Sygnał sprzężenia

zwrotnego pozycji x = 2…10VDC

Obciążenie maks. 1 mA

Materiał

Pokrywa ABS-FR , Podstawa tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym

Jarzmo odlew ciśnieniowy.

3/ 210. Zawór regulacyjny przelotowy: jaki producent, informacje szczegółowe, przeznaczenie.

Bardzo proszę o podanie szczegółowych informacji dotyczących powyższych pozycji.

Poz. nr 210.

Zawór regulacyjny  typ V5011R1075 Honeywell.

V5011R1075
Honeywell V5011R/S Zawór regulacyjny przelotowy PN16, gwintowany DN15-50
Do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji; gorąca lub zimna woda
Zawory serii: V5011R/S
Typ zaworu: 2-dr, przelotowy
Materiały: korpus mosiężny, grzyb mosiężny lub ze stali nierdzewnej, trzpień ze stali nierdzewnej
Otwieranie zaworu: ruch trzpienia w górę
Skok: 20mm
Temp. medium: 2...170C
Ciśn. statyczne: PN16
Typ przyłącza: gw. wewnętrzne ISO228
Charakterystyka przepływu: stałoprocentowa
20 mm, grzyb z mosiądzu
Medium: woda
DN: 32mm
Kvs: 16
Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 600N: 700kPa
Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 1800N: 1600kPa

7/Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy można stosować zamienniki asortymentu o podobnych parametrach.

Odp. Dopuszczalne jest stosowanie zamienników o takich samych parametrach technicznych.

8/ Poz.242 i 244 –proszę o podanie jaki typ , jaka klasa ogranicznika.

Odp. Poz. 242

Ograniczniki przepięć warystorowe  Typ 2, 1P,

sieć TN/TT, Imax 40kA, Up≤1,25kV

Montowany na szynie TH35

Odp. Poz. 244

Ograniczniki przepięć warystorowe  Typ 2, 4P,

sieć TN/TT, Imax 40kA, Up≤1,25kV

Montowany na szynie TH35

9/ Dotyczy materiałów elektrycznych. Poz. 116 i 117 – proszę o podanie do jakiego modelu ściemniacza jest potrzebna płyta czołowa.

Odp.

poz. 116  płytka czołowa do ściemniaczy dotykowych serii POLO OPTIMA

poz. 117  płytka czołowa do ściemniaczy pokrętnych serii POLO OPTIMA

10/ Dotyczy materiałów elektrycznych.

10.1/ Poz.258 i 259 proszę o podanie mocy opraw ?

Odp.

Poz. 258 – moc źródła światła 400W

Poz. 259 – moc źródła światła 70W

10.2/ Poz.289 –oprawki do żarówek R80 nie są już produkowane – proszę o informacje co z tą pozycją .

Odp. Poz. 289 – w związku z powyższym Zamawiający wykreśla poz. 289, nie należy jej wyceniać.

10.3/ Poz.431 i 432 –proszę o dodatkowe parametry tych skrzynek – czy ewentualnie chodzi może o Z-0 i Z-1

Odp.

Poz. 431 – Tak, chodzi o Z-0

Poz. 432- Tak, chodzi o Z-1.

W imieniu Zamawiającego

mgr Grażyna Szymczyk – Kanclerz UP