Załącznik nr 2 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Nazwa sprzętu:  Prasa zwijająca

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  CPV 16331000-4

| Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu ul. Akademicka 15 tel. (081) 445 69 82 2. Osoba udzielająca informacji: Marek Tatarczak |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne (minimalne) | Parametry oferowane Należy wpisać oferowane parametry |
| Prasa walcowo- łańcuchowa, stałokomorowa |  |
| 2. Mechaniczna blokada komory |  |
| 3. Szerokość podbieraka 1,8 m – 2,1 m |  |
| 4. Wymiary komory zwijania 1,2 m x 1,2 m |  |
| 5. Szerokie ogumienie 400/60 – 15,5 |  |
| 6. Obwiązywanie sznurkiem i siatką |  |
| 7. Automatyczne smarowanie |  |
| 8. Wał teleskopowo- przegubowy szerokokątny |  |
| 9. Do współpracy z ciągnikiem o mocy 88 KM |  |
| 10. WOM 540 obr./min. |  |
| 11. Długość wymaganej gwarancji 24 miesiące |  |
| Wymagania dodatkowe: - Instrukcja obsługi maszyny i katalog części w języku polskim, - Bezpłatna dostawa, uruchomienie maszyny, szkolenie pracowników w siedzibie zamawiającego |  |

...................................................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)